Приложение № 1

«Утверждаю»

Глава Бакчарского сельского поселения

________________ Е. И. Махнев

«___»____________2014 г.

Техническое задание

на разработку по разработке графических материалов по системе теплоснабжения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района Томской области

| 1 | Цель проведения работы | Разработка графических материалов по системе теплоснабжения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района Томской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие требования | Разработку обосновывающих графических материалов схемы теплоснабжения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района Томской области осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основе документов территориального планирования, с соблюдением требований нормативно-правовых документов муниципального образования «Бакчарское сельское поселение», с учетом иных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 3 | Исходная информация для разработки проекта схемы теплоснабжения и порядок ее предоставления | Обосновывающие графические материалы по системе теплоснабжения должны быть разработаны Исполнителем с учетом и на основании предоставляемой ему информации, которая определена действующими нормативными актами как обязательная к учету в процессе разработки схемы теплоснабжения. Заказчиком предоставляется Исполнителю информация по тепловым сетям, полученная Заказчиком от теплосетевых и теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, на основании запроса Заказчика таким организациям в соответствии с пунктом 25 постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Предоставляемая Исполнителю информация по тепловым сетям включает в себя следующие сведения: а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; ж) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; з) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; и) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; к) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; л) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; м) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; н) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии; п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. В соответствии с пунктом 25 постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Исполнителю также предоставляются материалы завершенных энергетических обследований теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории поселения, а именно: энергетические паспорта таких организаций и технические отчеты о проведенных энергетических обследованиях. Для целей разработки графических материалов Заказчиком Исполнителю передаётся в полном объёме топографическая основа населённого пункта (в масштабе 1:500 или 1:2000) в электронно-векторном виде и (или) в формате растровых изображений отснятых с жёстких планшетов. |
| 4 | Состав обосновывающих графических материалов | 4.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения в формате программного обеспечения AutoCAD (или аналоге) при необходимости с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов. 4.2. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 4.3. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии. |
| 4 | Требования к представлению результатов работы | Результатом работы по разработке графических материалов по системе теплоснабжения является: а) гидравлические расчёты сетей в формате таблиц xls, б) расчёты дроссельных устройств в формате таблиц xls, в) схема тепловых сетей в графическом виде. |
| 5 | Заключительные положения | 5.1. Исполнитель проводит обсуждения, рассмотрение графических материалов с представителями Заказчика, осуществляет оказание консультаций. 5.2. По окончанию выполнения работ Разработчик передает заказчику разработанные графические материалы на бумажном и электронных носителях в количестве 3- х экземпляров. |