СОВЕТ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

25.12.2020				          с. Бакчар				     		  №36

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Бакчарское сельское поселение

Бакчарского района Томской

области» на 2021-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г., № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Бакчарское сельское поселение»

Совет Бакчарского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бакчарское сельское поселение Бакчарского района Томской области»  на  2021-2030 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

3. Признать утратившим силу решение Совета Бакчарского сельского поселения от 30.11.2012 №12 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района на 2013-2020 годы» с 01.01.2021 года.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального образования «Бакчарское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на социальную комиссию Бакчарского сельского поселения.

Глава Бакчарского сельского поселения                                               	          С.М. Приколота

Приложение 1

к решению

Совета Бакчарского

сельского поселения

от 25.12.2020 №36

| ООО «НЭТ – Консалтинг» 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д.115, оф.313 Тел. (3822)440-209 +79539112525 Е-mail: info@net-cons.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – КОНСАЛТИНГ | ИНН/КПП 7017445748/701701001 ОГРН 1187031059445 р/с 40702810764000008676 Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк к/с 30101810800000000606 БИК 046902606 |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Глава Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области _________________ С.М. Приколота «___» _____________ 2020 г. | Директор ООО «НЭТ-Консалтинг» _________________ С.А.Янковский «___» _____________ 2020 г. |

программА комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бакчарское сельское поселение бакчарского района Томской области»

НА 2021-2030 годы

ТОМ 1.  ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

г. Томск,  2020 г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бакчарское сельское поселение Бакчарского района Томской области» на период с 2021-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Новые энергетические технологии – Консалтинг» совместно с Администрацией Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области. |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Объем потерь ресурсов в централизованных системах тепло- и водоснабжения; 2. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 3. Уровень собираемости платежей за потребленные коммунальные услуги |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2021 - 2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 г. по 2025 г.; второй этап – с 2026г. по 2030 г. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 454,340 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 14,305 млн. руб. Водоснабжение: 54,200 млн. руб. Водоотведение: 29,300 млн. руб. Газоснабжение: 31,900 млн. руб. ТБО: 22,0 млн.руб. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 6 шт.

| Наименование котельной | Адрес расположения | Вид собственности | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | с. Бакчар, ул. Хомутского, 47 | Муниципальная | 7,740 |
| Котельная №2 | с. Бакчар, ул. Таежная, 51 |  | 3,780 |
| Котельная №3 | с. Бакчар, ул. Целинная, 4 |  | 2,07 |
| Котельная №4 | с. Бакчар, ул. Дорожная, 8 |  | 0,086 |
| Котельная №5 | с. Бакчар ул. п. Кирзавод, 9 |  | 0,300 |
| Котельная №6 | с. Бакчар, ул. Октябрьская, 35 |  | 0,580 |
| Б.Галка | с. Большая Галка, ул. Центральная, 28, строение 2 |  | 1,2 |

Муниципальные котельные эксплуатируются энергоснабжающими организациями на правах аренды. Суммарная установленная мощность источников составляет 15,756 Гкал/ч.

Основным топливом источников является нефть, уголь, дрова.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на 01.01.2017 года составляет 11,557 км (в двухтрубном исчислении). Тепловые сети преимущественно имеют надземную прокладку, часть трубопроводов проложена в подземном исполнении в каналах.

Объектами систем теплоснабжения являются многоквартирный жилищный фонд, незначительная часть индивидуального жилищного фонда, расположенного в зонах действия источников, объекты бюджетной сферы и сферы обслуживания.

Институциональная структура

Теплоснабжение в с. Бакчар осуществляется от централизованных источников – котельных – и индивидуальных источников тепла (рисунок 2.1). Теплоснабжающими организациями являются ООО «Бакчартепло» и ООО «Бакчартеплосети»

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения с Бакчар

Таблица 2.1 – Структура основного оборудования котельных с. Бакчар

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Количество, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КВСА-3 | 1 | 2,58 | Нефть | 2007 | 30/20/20 |
|  |  |  | 1 | 2,58 | Нефть | 2010 |  |
|  |  |  | 1 | 2,58 | Нефть | 2010 |  |
| 2 | Котельная №2 | КВСА-3 | 1 | 2,58 | Нефть | 2003 | 40/60 |
|  |  | КАСВ-1,2 | 1 | 1,20 | Нефть | 2000 |  |
| 3 | Котельная №3 | КВСА-0,8 | 1 | 0,69 | Нефть | 2010 | 20 |
|  |  | КВр-0,8 | 2 | 1,38(0,69х2) | Уголь | 2018 |  |
| 4 | Котельная №4 | КСТ-50 ZOTA "MIX" | 2 | 0,086 | Уголь | 2016 | 5 |
| 5 | Котельная №5 | НР-18 | 1 | 0,30 | Уголь | 2002 | 30 |
| 6 | Котельная №6 | КЖО-0,25-115 | 1 | 0,13 | Уголь | 1996 | 60 |
|  |  | НР-18 (резерв) | 1 | 0,45 | Дрова | 2002 | 30 |
| 7 | Б.Галка | КВр-0,4 | 1 | 0,4 | Уголь/дрова | 2000 | 60 |
|  |  | КВр-0,46КБ | 1 | 0,4 | Уголь/дрова | 2006 | 30 |
|  |  | КВр-0,46КБ | 1 | 0,4 | Уголь/дрова | 2007 | 30 |

Показатели деятельности теплоснабжающего предприятия Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области с 2017 по 2020 год сведены в таблицу 2.1.1.

Таблица 2.1.1. - Анализ деятельности теплоснабжающего предприятия МО

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано ТЭ | Гкал | 20013,71 | 23947,34 | 24120,83 | 24294,32 |
| Расход ТЭ на собственные нужды | Гкал | 100,22 | 128,48 | 132,01 | 135,54 |
| Отпущено в сеть ТЭ | Гкал | 19913,48 | 23818,86 | 23988,83 | 24158,8 |
| в т.ч. населению | Гкал | 7434,55 | 8530,97 | 8703,74 | 8876,51 |
| бюджет | Гкал | 7581,62 | 9440,45 | 9432,19 | 9423,93 |
| прочие потребители | Гкал | 1445,84 | 1699,72 | 1617,72 | 1535,72 |
| собственное потребление | Гкал | 140,25 | 128,48 | 132,01 | 135,54 |
| Потери ТЭ в сетях | Гкал | 3311,23 | 3993,38 | 4119,40 | 4245,42 |
|  | % | 16,54 | 16,76 | 17,04 | 17,32 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 13,976 | 15,756 | 15,756 | 15,756 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 8,84 | 6,951 | 6,951 | 6,951 |
| Расход топлива | т.у.т. | 5015,5 | 4052,46 | 3859,15 | 3665,84 |
| Утвержденный тариф ТЭ | руб./Гкал | 2966,2 | 2857,75 | 2971,77 | 3085,79 |
| Площадь отапливаемого жилфонда | м2 | 7580 | 8823 | 8885 | 8948 |

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Системы отопления теплопотребителей котельных с. Бакчар подключены по зависимой схеме без смешения.

Для покрытия присоединенной через неразвитые тепловые сети к источникам теплоснабжения отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового сектора достаточно теплового потенциала температурного графика 95/70 ˚C Система тепловых сетей двухтрубная с работой по закрытой схеме.

Балансы мощности системы теплоснабжения

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Таблица 1.29 – Расходы натурального топлива на котельных с. Бакчар

| Наименование источника | Тип топлива, ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Нефть, тонн/год | 1427,45 | 1418,48 | 1409,51 | 1400,60 |
| Котельная №2 | Нефть, тонн/год | 597,58 | 676,29 | 755,00 | 842,87 |
| Котельная №3 | Нефть, тонн/год | 369,91 | 212,955 | 56,00 | 14,73 |
|  | Уголь, тонн/год | 194,69 | 298,325 | 401,96 | 541,60 |
|  | Дрова, м3/год | - | 13 | 13,00 | 13,00 |
| Котельная №4 | Уголь, тонн/год | 49,40 | 85,53 | 121,66 | 173,05 |
| Котельная №5 | Уголь, тонн/год | 139,48 | 141,55 | 143,62 | 145,72 |
|  | Дрова, м3/год | 374,55 | 208,775 | 43,00 | 8,86 |
| Котельная №6 | Уголь, тонн/год | 89,99 | 128,795 | 167,60 | 218,10 |
|  | Дрова, м3/год | 241,66 | 147,33 | 53,00 | 19,07 |
| Б.Галка | Уголь, тонн/год | 218,69 | 243,85 | 271,9 | 297,06 |
|  | Дрова, м3/год | 325,41 | 295 | 185 | 154,59 |

За период 2017–2020 г.г. максимальный расход топлива наблюдался в 2017 году, что связано с низкой средней температурой отопительного периода. Наибольший расход топлива наблюдается на котельной №1, что обусловлено большим количеством присоединенных потребителей тепловой энергии.

За 2019 г. фактическая общая выработка тепловой энергии всеми источниками тепловой энергии МО составила 24,121 тыс. Гкал.

Фактический уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях в 2019 г.  составил 17,04 % от отпуска в сеть.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии в 2019 г.  составил 23,989 тыс. Гкал.

Основным потребителем тепловой энергии в Бакчарском сельском поселении являются бюджетные 39,32 % организации и население 36,28 %, 0,5 % составляет собственное потребление и 6,7 % приходится на прочих потребителей.

Для обеспечения выработки и передачи тепловой энергии в 2019 г.  израсходовано:

- Топлива:

- Нефть – 3013,68 тонн;

- Уголь – 767,27 тонн;

- Дрова – 78,20 м3;

- электрической энергии – 725,952 тыс. кВт∙ч;

- воды – 0 тыс. м3.

Удельные показатели, характеризующие ресурсную эффективность теплоснабжения, в 2019 г.  следующие:

–	удельный расход электроэнергии– 33,60 кВт/ч/Гкал;

–	удельный расход топлива – 7,32 т.у.т/Гкал;

–	удельный расход воды – 0,2165 м3/Гкал.

Зоны действия источников теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии определяется границей действия тепловых сетей, присоединенных к этому источнику тепловой энергии.

В Бакчарском сельском поселении находится 6 муниципальных котельных, из них 8 имеют тепловые сети и 5 являются встроенными котельными с печным отоплением. Тепловые сети данных котельных независимые.

Рассмотрим более подробно потребителей зон действия источников теплоснабжения:

- В зоне действия тепловых сетей котельной №1 находятся в основном многоквартирные жилые дома и бюджетные организации, расположенные по улицам  Советской, Ленина, Хомутского, Пролетарской, переулкам Комсомольскому, Дзержинского, Пионерскому.

- В зоне действия тепловых сетей котельной №2 в основном находятся МКД и бюджетные организации, расположенные по улицам Ленина, Хомутского, Пролетарской, Таежной, переулкам Трактовому, Больничному, Пионерскому.

- В зоне действия тепловых сетей котельной №3 в основном находятся население и небольшая часть бюджетных организаций, расположенных по улицам Лесная, Целинная, Лермонтова.

- В зоне действия котельной №4 находится один потребитель «Дом ветеранов».

- В зоне действия тепловых сетей котельной №5 находятся Жилой дом.

- В зоне действия тепловых сетей котельной №6 находятся три здания по адресам пер. Рабочий 1, «Детский сад» ул. Октябрьская, 37.

- В зоне действия тепловых сетей Большегалкинской котельной находятся СОШ, детский сад и магазин.

Доля поставки ресурса по приборам учета

У потребителей котельных с. Бакчар установлено 29 приборов учета, в том числе 3 ед. – в жилых домах, 26 ед. – в бюджетных и коммерческих организациях.

Резервы и дефициты системы теплоснабжения

В настоящее время производительность источников теплоснабжения 
12,98 Гкал/час. Присоединенная нагрузка составляет 58,7%, резерв 33,2%.

В 2030 г. производительность источников теплоснабжения составит 
12,59 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 61,85 %, резерв 30,06 %.

Существует возможность подключения новых потребителей к источникам теплоснабжения.

Безопасность и надежность системы

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Тариф на коммунальные ресурсы

Утвержденный тариф на тепловую энергию в Бакчарском сельском поселении на 2020 год установлен в размере 2971,77 руб./Гкал (темп роста 2017-2020 гг. – 7,3%).

Основные проблемы системы теплоснабжения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования;

- Недостаток вспомогательного оборудования котельных: оборудования ХВО, средств автоматики, приборов учёта по потреблению воды и отпускаемой тепловой энергии;

- Отсутствие крытых угольных складов;

- Высокий уровень тепловых потерь в тепловых сетях вследствие их высокой протяжённости и значительного износа трубопроводов и теплоизоляции;

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- Применение на котельных нефти – дорогостоящего ценного углеводородного сырья, приводящего к удорожанию выработки тепловой энергии;

## ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные показатели системы водоснабжения:

- Артезианские скважины –  14 шт.;

- Водонапорные башни – 13 шт.;

- Одиночное протяжение водопроводной сети – 50,62 км;

- Полезный отпуск воды – 83,229 тыс. м3;

- Потери – 12,84 тыс. м3.

Институциональная структура

Водоснабжение и обеспечение содержания водозаборных сооружений на территории Бакчарского сельского поселения осуществляют:

- ООО «Бакчартеплосети»

Централизованным водоснабжением пользуются 256 человек, 453 человека пользуются водой из водоразборных колонок.

Характеристика системы водоснабжения

Система водоснабжения населенного пункта хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления. Система подачи воды – централизованная.

Основными потребителями воды МО являются: жилищный фонд – 55%, бюджетные потребители – 28%, прочие абоненты – 17%.

В целом по Бакчарскому поселению удельный вес площади, оборудованной центральным водопроводом, составляет 33,5 %.

Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Существующая схема водоснабжения следующая: вода подается из водозаборных скважин в водонапорную башню и в водопроводную сеть.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена следующим составом сооружений:

1. Подземный водозабор, состоящий из эксплуатационных скважин и сборных водопроводов;

2. Напорно-регулирующие сооружения (водопроводные башни);

3. Водопроводные сети.

Технические характеристики оборудования артезианских скважин приведены в томе №2 обосновывающих материалов.

Схема городской водонапорной сети тупиковая. Сети водоснабжения выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Трубы в полиэтиленовом исполнении используются сравнительно недавно и в процентном соотношении к общей протяженности имеют небольшую долю. Основная масса водопроводов выполнена из чугуна и стали. Проблемой использования стальных труб является коррозия, для чугунных – хрупкость материала при сезонных подвижках грунта, что при значительных сроках эксплуатации приводит к повреждениям на трубопроводах. В некоторых населенных пунктах скважины закольцованы между собой, что в значительной степени повышает надежность обеспечения потребителей водой.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы водоснабжения

Объем реализации воды потребителям МО к 2030 г. увеличится на 61,2% и составит 205,34 тыс. м3. Основной причиной роста является увеличение объема потребления воды населением (табл. 2.2.1.).

Таблица 2.2.1.- Прогнозный баланс водоснабжения Бакчарского сельского поселения

| Показатель | Ед. измер. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 116,52 | 117,10 | 117,68 | 118,26 | 118,85 | 119,44 | 120,03 | 120,63 | 121,23 | 121,83 | 122,44 |
| население | тыс. м3 | 72,49 | 72,90 | 73,31 | 73,72 | 74,14 | 74,55 | 74,97 | 75,40 | 75,82 | 76,25 | 76,68 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 30,00 | 30,17 | 30,34 | 30,51 | 30,68 | 30,85 | 31,03 | 31,20 | 31,38 | 31,56 | 31,73 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Бакчартеплосети» осуществляет орган регулирования Томской области – Управление по тарифному регулированию.

Установленный тариф в 2020 году составил:

- ООО «Бакчартеплосети» 46,23 р./м3.

Основание 4-124/9(298) от 23.10.2019

В 2017 году стоимость 1 м3 воды составляла 42,68 р./м3

Основание 4-381/9(475) от 18.11.2016.

Темп роста с 2017 по 2020 год составил 7,7 %.

Основные проблемы системы водоснабжения:

- Отсутствие станции водоочистки;

- Ветхое состояние скважин;

- Ветхое состояние водонапорных башен;

- Ветхое состояние сетей водоснабжения и водоразборных колонок;

- Отсутствие приборов учета холодной воды на источниках;

- Отсутствие приборов учета у потребителей.

## ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Характеристика системы водоотведения

На территории Бакчарского поселения канализационно-очистные и канализационно-насосные сооружения отсутствуют. В настоящее время канализационный (самотечный) коллектор существует только в с. Бакчар и имеет общую протяженность 1,37 км, стоки с этого коллектора сбрасываются на рельеф (болото), поэтому есть необходимость проектирования и строительства КОС мощностью не менее 100 м3/час (почвенно-биологическая очистка).

Ливневых канализаций в Бакчарском поселении нет, отвод вешних вод (дождевая вода, вода от таяния снега, технологический сброс) происходит по водопропускным канавам.

Потребители, не имеющие централизованный канализационный коллектор, пользуются выгребными ямами.

Из 1483 ед. жилого фонда с. Бакчар 13 домов стоки сбрасывают в канализационный коллектор (охват составляет 0,87%), 450 ед. жилого фонда оснащены выгребными ямами (охват составляет 30,3%). Количество выгребных ям в жилом фонде с. Бакчар ежегодно прирастает в среднем на 2-3% к общему количеству выгребов, соответственно растет объем вывозимых ЖБО. Объем вывоза ЖБО представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. - Объем вывоза ЖБО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный период (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем вывозимых ЖБО, всего в том числе: | м 3 | 35620,00 |
| 1.1. | от населения | м 3 | 30268,29 |
| 1.2. | от бюджетных организаций | м 3 | 4816,54 |
| 1.3. | от прочих предприятий | м 3 | 535,17 |

Основной объем по вывозу ЖБО оказывает МУП «Бакчарский коммунальный комплекс» (МУП «БКК») и несколько физических лиц.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Стоимость вывоза ЖБО на 01.06.2019 года составляет 128,38 рублей за 1м3 без учета НДС. Ежегодный рост тарифа в среднем составляет 14,5%.

Основные проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие сетей водоотведения от объектов социальной сферы, жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах;

- Отсутствие локальных канализационных очистных сооружений с механической и биологической очисткой и возможностью приема жидких бытовых отходов;

- Отсутствие канализационных насосных станций.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО

Основные показатели за 2020 г.:

Территории деятельности регионального оператора четвертой зоны включает в себя следующие сельские поселения, на территории которых организуется деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами:

1. Бакчарский район:

1.1. Бакчарское сельское поселение: с. Бакчар, д. Первомайск, с. Большая Галка, с. Чернышевка.

1.2. Вавиловское сельское поселение: д. Вавиловка, д. Сухое, с. Подольск.

1.3. Высокоярское сельское поселение: с. Высокий Яр, с. Богатыревка, д. Панычево, д. Хуторское, д. Пчелка, д. Крыловка.

1.4. Парбигское сельское поселение: с. Парбиг, с. Кенга, с. Новая Бурка, п. Кедровка, п. Средняя Моховая, п. Хохловка.

1.5. Плотниковское сельское поселение: п. Плотниково, с. Бородинск.

1.6. Поротниковское сельское поселение: с. Поротниково, д. Чумакаевка, д. Полынянка.

Таблица 2.4.1.- Характеристика состояния системы утилизации ТБО

| Наименование объекта размещения отходов | Организация, обслуживающая санкционированный объект размещения отходов (наименование, юридический адрес) | Образовано отходов на территории поселения за 2019г, тонн | Размещено отходов за 2019г, тонн | Занятая площадь, Га | Площадь территории населенных пунктов, занятых зелеными насаждениями, на 1 жителя, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкционированный объект размещения ТБО (полигон) | Российская Федерация, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, ООО "Экология-Новосибирск" | 4227,3 | 4227,3 | 0,255 | 0,024 |

В июле 2020 года региональный оператор «САТП № 1412» — приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области лишен статуса в связи с отказом от осуществления деятельности по обращению с ТКО

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Стоимость вывоза ТБО на 01.07.2020 года составляет 351,28 рублей за 1м3 без учета НДС для всех групп потребителей.

Основные проблемы системы утилизации ТБО:

- Отсутствие соответствующего полигона для утилизации твердых бытовых отходов;

- Отсутствие специализированных крытых контейнерных площадок и контейнеров соответственно.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Газоснабжение в Бакчарском сельском поселении отсутствует. Существуют лишь небольшие поставки сжиженного газа в баллонах для части населения.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2015-2030 годы», целью которой является повышение уровня газификации жилищного фонда Томской области, и благодаря совместной работе Администрации Томской области с предприятиями группы «Газпром» определено, что для ряда крупных населенных пунктов ввиду значительной удаленности от системы магистральных газопроводов строительство межпоселковых газопроводов экономически нецелесообразно. Вместе с тем, концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации предусматривает возможность автономной газификации таких населенных пунктов с использованием технологии сжижения природного газа (СПГ).

В качестве пилотного (при условии включения в Программу ОАО «Газпром») рассматривается проект строительства в районе ГРС Каргала (Шегарский район) установки по сжижению природного газа производительностью до 6,0 т/час и четырех пунктов приема, хранения и регазификации СПГ, предназначенных для газификации с. Бакчар, с. Подгорное, с. Тегульдет и д. Вороновка. Реализация данного проекта позволит перевести на газ 13 муниципальных котельных общей мощностью 42 МВт и газифицировать более 4000 частных домовладений. Начало строительства планируется в 2021 году, а окончание уже в 2023 году.

  - КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 13 ФЗ-№ 261, до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и мероприятия по энергосбережению у потребителей проводятся в рамках реализации следующих программ:

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период с 2013 по 2015 годы и на перспективу до 2020 года;

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» на период 2013-2020 г.г.

Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды (в части многоквартирных домов, объектов социальной сферы и источников энергоснабжения). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2021 г.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МО

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Бакчарского сельского поселения на перспективу до 2020 г. в соответствии с Генеральным планом, приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Перспективная численность населения в населенных пунктах Бакчарского сельского поселения на 2020 г.

| Наименование населенного пункта | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 7719 | 7784 | 7865 | 7616 | 7545 | 7433 | 7403 | 7374 | 7345 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 |
| с. Большая Галка | 860 | 886 | 1356 | 1398 | 1331 | 1387 | 1380 | 1376 | 1372 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| с. Чернышевка | 518 | 529 | 856 | 870 | 828 | 861 | 857 | 854 | 852 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| д. Первомайск | 166 | 173 | 2000 | 2020 | 1941 | 2011 | 2002 | 1996 | 1992 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Итого: | 9263 | 9372 | 12077 | 11904 | 11645 | 11692 | 11642 | 11600 | 11560 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 |

Таблица 3.1.2. – Возрастная структура населения Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Возрастные группы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | Лица моложе трудоспособного возраста (0-18 лет) | 2620 | 23 | 2632 | 23 | 2623 | 23 | 2614 | 23 | 2614 | 23 | 2614 | 23 | 2724 | 24 | 2724 | 24 | 2724 | 24 | 2724 | 24 |
| 2 | Лица трудоспособного возраста (мужчины 19-59 лет, женщины 19-54 года) | 6765 | 58 | 6737 | 58 | 6714 | 58 | 6691 | 58 | 6691 | 58 | 6691 | 58 | 6671 | 58 | 6671 | 58 | 6671 | 58 | 6671 | 58 |
| 3 | Лица старше трудоспособного возраста | 2257 | 19 | 2231 | 19 | 2223 | 19 | 2215 | 19 | 2215 | 19 | 2215 | 19 | 2125 | 18 | 2125 | 18 | 2125 | 18 | 2125 | 18 |
| 4 | Итого | 11642 | 100 | 11600 | 100 | 11560 | 100 | 11520 | 100 | 11520 | 100 | 11520 | 100 | 11520 | 100 | 11520 | 100 | 11520 | 100 | 11520 | 100 |

## Прогноз развития промышленности

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-складских объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 – Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, коммунально-складских предприятиях и объектах и зонах их санитарной вредности

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Площадь, га | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и объекты |
| 1 | ОАО АПК Галкинская | 35,29 | III | 300 |
|  |  |  | II | 500 |
| 2 | Чернышевский АПК (машинный двор) | 3,88 | III | 300 |
| 3 | ОГУ «Бакчарский лесхоз» | 4,32 | IV | 100 |
| 4 | Ферма КРС | 0,71 | III | 300 |
| 5 | КФХ | 4,28 | V | 50 |
| 6 | Убойный цех | 1,00 | III | 300 |
| Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты |
| 7 | Площадка метеостанции | 0,07 | III | 200 |
| 8 | Пилорамы | 14,58 | IV | 100 |
| 9 | ОГУП Бакчарское ДРСУ | 1,23 | IV | 100 |
| 10 | Промкомбинат | 1,74 | IV | 100 |
| 11 | Газонаполнительный пункт | 0,20 | IV | 100 |
| 12 | Столярный цех | 0,21 | IV | 100 |
| 13 | Пекарни | 7,1 | V | 50 |
| 14 | ПО «Бакчарское» (хлебозавод)» | 0,81 | V | 50 |
| 15 | Склады | 1,08 | V | 50 |
| 16 | Склад ГСМ | 0,21 | IV | 100 |
| 17 | ООО «РСУ-20» | 1,30 | IV | 100 |
| 18 | Итого | 78,01 | - | - |

Генеральным планом намечается проведение следующих мероприятий:

- вынос пилорамы и автомобильного учебного полигона в восточную часть с целью развития планировочной структуры с. Бакчар;

- расширение опорного пункта на 27,3 га;

- упорядочение производственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

- организация подъездов к промышленным и коммунально-складским территориям;

- установление и соблюдение режима санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов, и транспортно-коммуникационных магистралей;

- организация санитарно-защитных зон путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их площади в соответствии Приказ Минстроя России от 19.12.2019 №824/пр (с изм. от 22.02.2020) "Об утверждении Изменения № 2 к СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

Интенсивное развитие промышленности генеральным планом не предусмотрено.

## Прогноз развития жилфонда

По состоянию на 01.01.2020 г. жилой фонд Бакчарского сельского поселения составил 260732,0 кв.м. Характеристика жилого фонда Бакчарского сельского поселения на 01.01.2020 г. представлена в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4. – Характеристика жилого фонда Бакчарского сельского поселения на 01.01.2020

| Характеристики | кв.м | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, итого | 260732 | 100 |
| ветхий и аварийный | 8891 | 3,41 |
| В том числе по типу застройки |
| 2-, 3- и 4- этажная многоквартирная застройка | 41482 | 15,91 |
| индивидуальная застройка | 219249 | 84,09 |
| В том числе по форме собственности |
| государственная и муниципальная собственность | 18121 | 6,95 |
| частная собственность |  |  |
| В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |
| Водоснабжением | 81609 | 31,3 |
| Водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами | 18251 | 7 |
| В том числе по проценту износа |  |  |
| более 70 % | 29723 | 11,4 |
| Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. | 22,3 | - |

Таблица 3.1.5. – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 11642 | 11600 | 11560 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 22,3 | 22,60 | 22,80 | 23,01 | 23,13 | 23,26 | 23,39 | 23,51 | 23,64 | 23,76 |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м | 260732 | 262177 | 263622 | 265067 | 266512 | 267957 | 269402 | 270847 | 272292 | 273737 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Объем нового жилищного строительства - всего | кв.м | х | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу 2030 г. должен составлять 273737 кв. м общей площади.

3.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Оценка доступности для граждан Бакчарского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основывается на объективных данных о платежеспособности населения (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1-Анализ доли коммунальных услуг в доходе населения за 2021-2030г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность коммунальных услуг относительно среднедушевого дохода* | % | 7,00 | 7,34 | 7,32 | 7,52 | 8,25 | 8,58 | 8,72 | 8,49 | 8,42 | 8,42 |
| Среднедушевой доход населения | руб./чел в мес. | 13239 | 14548 | 15987 | 17568 | 19306 | 21215 | 23313 | 25619 | 28153 | 30937 |
| средняя заработная плата | руб./чел в мес. | 38216 | 39745 | 41334 | 42988 | 44707 | 46496 | 48355 | 50290 | 52301 | 54393 |
| средний размер пенсий | руб./чел в мес. | 15210 | 16282 | 17430 | 18659 | 19974 | 21383 | 22890 | 24504 | 26231 | 28081 |
| Трудоспособное население | чел. | 4321 | 6765 | 6737 | 6714 | 6691 | 6691 | 6671 | 6671 | 6671 | 6671 |
| Численность населения, получающих пенсии | чел. | 1453 | 2257 | 2231 | 2223 | 2215 | 2215 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |

* При расчете показателя доступности коммунальных услуг относительно среднедушевого дохода, не учитывалась величина затрат на текущий ремонт, содержание жилья, печное топливо и вывоз ТБО.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Система теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2.-Целевые показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 6,14% | 5,86% | 5,58% | 5,31% | 5,04% | 4,79% | 4,55% | 4,32% | 6,15% | 5,45% |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,756 |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 | 13,798 |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 24294 | 24468 | 24541 | 22333 | 20323 | 18494 | 16829 | 15819 | 14870 | 13978 |
| Потери в сетях | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Источники теплоснабжения | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Средний объем потребления ТЭ население | Гкал | 8876,51 | 9012,11 | 9147,37 | 9269,78 | 9380,57 | 9480,84 | 9571,60 | 9656,45 | 9735,78 | 9809,96 |
| Средний объем потребления ТЭ бюджет | Гкал | 9423,93 | 9810,31 | 10212,53 | 10631,25 | 11067,13 | 11520,88 | 11993,24 | 12484,96 | 12996,84 | 13529,71 |
| Потребление ТЭ прочие потребители | Гкал | 1535,72 | 1598,68 | 1664,23 | 1732,46 | 1803,50 | 1877,44 | 1954,41 | 2034,54 | 2117,96 | 2204,80 |
| Тариф на ТЭ | руб./Гкал | 2971,77 | 3093,61 | 3220,45 | 3352,49 | 3489,94 | 3633,03 | 3781,98 | 3937,04 | 4098,46 | 4266,50 |

* Потребление ТЭ рассчитано с учетом увеличения объемов и площадей территорий нового жилищного строительства, печное топливо население приобретает самостоятельно.

Системы водоснабжения

Эффективность работы системы водоснабжения Бакчарского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 3.2.3.-3.2.4.).

Таблица 3.2.3.-Целевые показатели системы холодного водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 2,11 | 2,31 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | 2,40 | 2,43 | 2,47 |
| Отпуск воды | м3 | 116,52 | 117,10 | 117,68 | 118,26 | 118,85 | 119,44 | 120,03 | 120,63 | 121,23 | 121,83 |
| Потери в сетях | м3 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| Протяженность сетей | км | 50,625 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Ветхие аварийные сети | км | 8,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Средний объем потребления ХВ на 1 жителя поселения | м3/чел | 9,97 | 10,06 | 10,14 | 10,23 | 10,32 | 10,37 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,58 |
| Средний объем потребления ХВ |  |
| МКД | тыс.м3 | 72,49 | 72,90 | 73,31 | 73,72 | 74,14 | 74,55 | 74,97 | 75,40 | 75,82 | 76,25 |
| бюджет | тыс.м3 | 30,00 | 30,17 | 30,34 | 30,51 | 30,68 | 30,85 | 31,03 | 31,20 | 31,38 | 31,56 |
| прочие потребители | тыс.м3 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Тариф на ХВ | руб./куб.м. | 46,23 | 50,41 | 55,09 | 60,35 | 66,26 | 72,91 | 80,41 | 88,89 | 98,48 | 109,35 |

* Горячее водоснабжение отсутствует, так как нет водопровода для горячей воды. Система водоотведения отсутствует.

Системы газоснабжения

Строительство системы газификации с. Бакчар должно было начаться в 2020г. поэтому мероприятия по использованию сниженного газа на источниках энергоснабжения приняты в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения с. Бакчар. («Схема теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области на период до 2032 года») в 2017г.

Системы электроснабжения

Систему электроснабжения Бакчарского сельского поселения характеризуют следующие показатели:

1.Питающая подстанция: ПС 110/35/10 кВ «Бакчар», мощность 12,6 МВт, год ввода в эксплуатацию – 1973.

2. Распределительные сети:

2.1 Воздушные линии электропередач (ВЛ):

- ВЛ-10 кВ, 4 шт. (диспетчерские наименования:БР-11, БР-12, БР-13, БР-18), общая протяженность 19,38 км

- ВЛ-0,4 кВ, 106 шт., общая протяженность 66,82 км

2.2.  трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ, общее количество 49 шт., из них в обслуживании сетевой компании ПАО «Томская распределительная компания» 34 шт. (мощность 7,82 МВт).

2.3 кабельные линии 10 кВ: 19 шт., общая протяженность 1,5 км

2.3 кабельные линии 0,4 кВ: 21 шт., общая протяженность 1 км

Эффективность работы системы электроснабжения Бакчарского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 3.2.4.).

Таблица 3.2.4.-Целевые показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,52% | 1,53% | 1,54% | 1,55% | 1,57% | 1,59% | 1,62% | 1,65% | 1,55% | 1,44% |
| Средний объем потребления ЭЭ (МКД) | кВтч/чел | 61,79 | 63,32 | 64,85 | 66,40 | 67,99 | 69,38 | 70,79 | 72,24 | 73,71 | 75,22 |
| Потребление ЭЭ МКД | кВтч | 722433,70 | 737177,24 | 752221,68 | 767573,14 | 783237,90 | 799222,35 | 815533,01 | 832176,54 | 849159,73 | 866489,52 |
| Тариф на ЭЭ | руб./кВтч | 3,50 | 3,77 | 4,06 | 4,38 | 4,74 | 5,14 | 5,59 | 6,09 | 6,65 | 7,27 |

* В связи с нехваткой данных, объем потребления электрической энергии населением Бакчарского с.п. был принят по данным Департамента тарифного регулирования за 2018 – 2019 г.г. и спрогнозировано на основании среднего уровня за указанный период.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Инвестиционные проекты по системам коммунальной инфраструктуры в Бакчарском поселении не разработаны, однако утвержден перечень необходимых мероприятий, обеспечивающий повышение надежности и качества коммунальных услуг, а также снижение издержек энергоснабжающих организаций при их предоставлении (таблица 5.1.).

Таблица 5.1. – Мероприятия по обеспечению повышения надежности и качества коммунальных услуг.

| № п/п | Наименования мероприятий | Год реализации | Проектно-сметная документация | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовая потребность по разработке ПСД, тыс. руб. | финансовая потребность в реализации проекта, тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Инвестор |
|  | Бакчарское сельское поселение |
| 1. | Газификация с. Бакчар |
| 1.1. | Реконструкция нефтяной котельной №1 по ул. Хомутского,47 с переводом ее на сжиженный газ, мощностью – 9МВт (7,76Гкал/час). Резервное топливо - жидкое | 2023-2025 | 700 | 7800 | 4075 | 4000 | - | 425 | - |
| 1.2. | Реконструкция (замена самодельного котельного агрегата на 2 заводских котла мощностью 2 МВт каждый, насосных групп и т. д.) нефтяной котельной №2 по ул. Таежная с переводом ее на сжиженный газ, общее мощностью – 7МВт (6,03Гкал/час). Резервное топливо - жидкое | 2023-2025 | 1200 | 14800 | 10000 | 5200 | - | 800 | - |
| 1.3. | Реконструкция котельной д /сада №2 по ул. Октябрьская, 35 стр.1 с переводом ее на сжиженный газ, мощностью – 0,85МВт (0,73Гкал/час). Резервное топливо - твердое | 2023-2025 | 180 | 1500 | - | 1580 | - | 100 | - |
| 1.4. | Реконструкция котельной №3 по ул. Целинная,4 с переводом ее на сжиженный газ, мощностью – 2,64МВт (2,28 Гкал/час). Резервное топливо - твердое | 2023-2025 | 520 | 5200 | 3000 | 2434 | - | 286 | - |
| 1.6. | Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей с расчетом на не менее 1690 домовладений протяженностью 101,4 км. ( III этап, IV этап, I этап) | 2021-2024 | ПСД разработана | 856717,4 |  | 848149,0 | 8568,4 |  | - |
| 2 | Теплоснабжение (котельные) |
| 2.1. | Капитальный ремонт топливных (замена) емкостей в котельной №1 по ул. Хомутского, 47, с. Бакчар | 2025-2030 | - | 450,0 |  |  | 225,0 | 225,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт замена котельного агрегата мощностью 3МВт в котельной №2 по ул. Таежная,51 | 2021 | ПСД разработана | 4 684,34 | 0 | 4034,34 | 325 | 325 | 0 |
|  | Капитальный ремонт топливных (замена) емкостей в котельной №1 по ул. Таежная, 51 с. Бакчар | 2025-2030 | - | 450 |  |  | 225,0 | 225,0 |  |
| 2.2 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной №3 по ул. Целинная,4. | 2022 | - | 195 | - | - | - | 195 | - |
| 2.3 | Капитальный ремонт замена стальной дымовой трубы высотой 23,5 м по ул. Целинная, 4 с. Бакчар | 2023 | 80 | 800 | 0 | 690 | 55 | 55 | 0 |
| 2.4 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной №6 дат. Сад №2 по ул.Октябрьская,37. | 2013-2015 | - | 120 | - | - | - | 120 | - |
| 2.5 | Установка прибора учета тепловой энергии на Большегалкинской котельной по ул. Центральная. | 2013-2015 | - | 150 | - | - | - | 150 | - |
|  | Капитальный ремонт замена котла НР-18 мощностью 0,3Гкал/час на котел мощностью до 0,15Гкал/час заводского изготовления с КПД свыше 70% и стальной дымовой трубы по ул. п. Кирзавод, 9 с. Бакчар | 2023 | 100 | 500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 2.6. | Разработка проектно - сметной документации по реконструкции существующей системы теплоснабжения, с обязательны гидравлическим расчетом и перспективным развитием жилфонда. | 2021-2023 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | - |
| 3. | Теплоснабжение (тепловые сети) |
| 3.1. | Замена теплоизоляции длиной 170м по пер. Колхозный. | 2025-2030 | - | 765 | - | - | - | 765 | - |
| 3.4. | Замена теплоизоляции длиной 101 м по ул. Октябрьская (Котельная №6 дет/сад №2) | 2023 | - | 454,5 | - | - | - | 454,5 | - |
| 3.6. | Замена участка тепловых сетей Ду 50-100мм длиной 189м и тепловой изоляции общей протяж. -252,9м по ул. Центральная (Большегалкинская котельная). | 2022 | ПСД разработана | 3310,5 | - | 2862,5 | 224 | 224 | 0 |
| 3.10. | Частичная замена участка тепловых сетей Ду 32-150мм протяженностью 200 с полной заменой тепло вой изоляции протяженностью -464м по ул. Ленина (от МЖД №46 до МЖД№32), с. Бакчар | 2025-2030 | 180 | 3700 | - | 3200 | 250 | 250 | 0 |
| 3.12. | Замена участков т/сети с Ду 200мм, на Ду 250протяж. 280м от котельной №1 до пер. Пионерского по ул. Хомутского, с. Бакчар | 2025-2030 | 180 |  | - | - | - | 1350 | - |
| 3.13. | Замена участков тепловых сетей Ду 32-76мм и тепловой изоляции общей протяж. -200м по ул. Целинная и к жилым домам | 2025-2030 | 170 | 1500 | 0 | 1297 | 101,5 | 101,5 | 0 |
| 4. | Водоснабжение |
| 4.2. | Установка приборов учета холодной воды на источниках водоснабжения (водонапорные башни) в количестве 9 штук. | 2025-2030 | - | 270 | - | - | - | 270 | - |
| 4.3. | Разработка ПСД ,с проведением гидравлического моделирования и зонирования, по реконструкции централизованной системы водоснабжения с учётом перспективной застройки. | 2023-2025 | 1800 | - | - | - | - | 1800 | - |
| 4.4. | Бурение артезианской скважины глубиной -165м в количестве – 1шт.с установкой артезианского насоса марки ЭЦВ по ул. Весенняя, с. Бакчар | 2025-2030 | 180 | 1800 | - | 1556 | 122 | 122 | 0 |
| 4.5. | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона, по ул. Целинная, 9, с. Бакчар | 2022 | 500 | 10000 | - | 8649,0 | 675,5 | 675,5 | 0 |
| 4.8. | Замена ветхих участков водопроводных сетей из стали и чугуна на трубы из ПЭ (Ду 20-100мм) общей протяженностью 2,5 км по ул. Лермонтова, ул. Строителей, пер. Рабочий, в с. Бакчар с реконструкцией водоразборных колонок. | 2025-2030 | 200 | 7500 | 0 | 6485 | 507,5 | 507,5 | 0 |
| 4.9. | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона, устройство 1-й водозаборной скважин в с. Чернышевка | 2025-2030 | 1200 | 9800 | 0 | 8476 | 662 | 662 | 0 |
|  | Замена ветхих участков водопроводных сетей из стали и чугуна на трубы из ПЭ (Ду 20-100мм) общей протяженностью 1,0 км в с. Чернышевка с реконструкцией водоразборных колонок | 2025-2030 | 150 | 3000 | 0 | 2594 | 203 | 203 | 0 |
| 4.10. | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона, устройство 1-й водозаборной скважин в с. Большая Галка | 2024 | 1200 | 9800 | - | 8476 | 662 | 662 | 0 |
|  | Замена ветхих участков водопроводных сетей из стали и чугуна на трубы из ПЭ (Ду 20-100мм) общей протяженностью 2,0 км в с. Большая Галка с реконструкцией водоразборных колонок | 2025-2030 | 300 | 6000 | 0 | 5189 | 405,5 | 405,5 | 0 |
| 4.11. | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» в д. Первомайск | 2022 | - | 500 | - | - | 250 | 250 | 0 |
| 5. | Водоотведение |
| 5.1. | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений. | 2025-2030 | 1500 | - | - | - | - | 1500 | - |
| 5.2. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Бакчар производительностью до 100м3 сутки. | 2025-2030 | - | 11600 | 6000 | 5020 | - | 580 | - |
| 5.3. | Проведение гидравлического моделирования и зонирования канализационных сетей с учётом перспективной застройки . | 2025-2030 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - |
| 5.4. | Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | 2025-2030 | - | 5200 | - | 4700 | - | 500 | - |
| 5.5. | Замена спецавтотранспорта по вывозу ЖБО в кол. не менее 2 штук | 2022-2023 | - | 10000 | - | 2500 | 2000 | 500 | - |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Организация управления программой осуществляется Администраций Бакчарского поселения.

Для осуществления контроля за ходом выполнения программы Глава Администрации Бакчарского поселения назначает ответственных за реализацию Программы, в функции которых входит разработка плана-графика работ по реализации Программы, разработка отчетности по выполнению мероприятий, разработка порядка и сроков корректировки программы.

Мониторинг целевых индикаторов Программы выполняется совместно с энергоснабжающими организациями МО.