АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2015                                                                                                                                №155

с. Бакчар

Об утверждении  схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального

образования «Бакчарское сельское поселение»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Бакчарское сельское поселение Бакчарского района Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» согласно приложению.

- Постановление разместить на официальном сайте Администрации Бакчарского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Бакчарского сельского поселения                        		И.А. Пирогов

Приложение 1

к постановлению

от 07.09.2015 №155

| СОГЛАСОВАННО __________________ В.Е. Губин « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава МО Бакчарское сельское поселение Бакчарского района Томской области __________________ Е.И. Махнев « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема водоснабжения и водоотведения

Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период с 2015 до 2030 года»

Пояснительная записка

ПСВВ.ПЗ.004.000

Август 2015 г.

Содержание

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения	4

1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	4

1.2.  Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения	8

Раздел 2.Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	20

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения	22

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, реализации поступления в централизованную систему водоотведения стоков	22

3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета	22

3.3. Анализ потребления услуг системы водоснабжения поселения	23

3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод	23

3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении	29

3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	30

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	31

Раздел5.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	36

Раздел 6.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	42

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	45

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	47

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Бакчарское сельское поселение с центром в селе Бакчар Бакчарского района является муниципальным образованием, образованным в 2004г. в соответствии с Законом Томской области от 09.09.2004 года № 194-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района» (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 N 1388) (вместе с «картографическим описанием границ сельских поселений, входящих в состав Бакчарского муниципального района»), на основе Бакчарской сельской администрации и присоединенных сел Большая Галка, Чернышевка и деревни Первомайск, и наделенным указанным законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Бакчарского сельского поселения является с. Бакчар. Территория Бакчарского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов:

- с. Бакчар;

- с. Большая Галка;

- с. Чернышевка;

- д. Первомайск

- п. Кирзавод

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Бакчарского сельского поселения. Кадастровое деление Бакчарского сельского поселения показано на рис. 1.1.

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Томской области в Российской Федерации (70);

Б – номер Бакчарского района в Томской области (03);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

: – разделитель частей кадастрового номера.

Рис. 1.1. Кадастровое деление Бакчарского СП

Рис. 1.1.1. Кадастровое деление с. Бакчар и п. Чернышевка

Рис. 1.1.2. Кадастровое деление д. Первомайск

Рис. 1.1.3 . Кадастровое деление с. Большая Галка

Кадастровые зоны покрывают территорию поселения без разрывов и перекрытий.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных артезианских источников. Централизованные системы водоснабжения имеются на территории с. Бакчар. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины.

Централизованная система водоотведения в Бакчарском сельском поселении существует в с. Бакчар. Водоотведение в остальных населенных пунктах поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные в непосредственной близости от  населенных пунктов.

## 1.2. Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения с. Бакчар характеризуется высокой степенью централизации. Услуги водоснабжения в основном оказываются двух-трёхэтажному жилищному фонду, объектам бюджетной и обслуживающей сферы.

В целом по Бакчарскому поселению удельный вес площади, оборудованной центральным водопроводом, составляет 33,5 %.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Существующая схема водоснабжения следующая: вода подается из водозаборных скважин в водонапорную башню и в водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей в Бакчарском СП составляет 50,62 км. Все артезианские скважины, расположенные на территории Бакчарского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод. Характеристики водозаборных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице 1.1.

В Бакчарском СП расположены 14артезианских скважин, 13 водонапорные башни. Полезный отпуск воды составляет 83229 м3, потери – 12840 м3.

Технические характеристики насосного оборудования приведены в таблице 1.2.

Водоснабжение и обеспечение содержания водозаборных сооружений на территории Бакчарского сельского поселения осуществляют:

МУП «Бакчарский коммунальный комплекс» (с. Бакчар, д. Первомайск, с. Чернышевка, п. Кирзавод);

ОГБОУ «ПУ-35» (часть с. Бакчар);

ОАО «АПК «Галкинская» (с. Большая Галка).

Услугами водоснабжающей организации ОГБОУ «ПУ-35» пользуется 184 человека, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением, 8 человек пользуется водой из уличных водоразборных колонок.

Услугами водоснабжающей организации ОАО «АПК «Галкинская» пользуются 574 человека. Из них 445 человек пользуются водой из уличных водоразборных колонок, и 72 человека, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением, с нормативом 1,52 м3 в месяц.

Система водоснабжения населенного пункта хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления. Система подачи воды – централизованная.

Основными потребителями воды МО являются: жилищный фонд – 55%, бюджетные потребители – 28%, прочие абоненты – 17%.

В целом по Бакчарскому сельскому поселению удельный вес площади, оборудованной центральным водопроводом, составляет 33,5 %.

Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Существующая схема водоснабжения следующая: вода подается из водозаборных скважин в водонапорную башню и в водопроводную сеть.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена следующим составом сооружений:

1. Подземный водозабор, состоящий из эксплуатационных скважин и сборных водопроводов;

2. Напорно-регулирующие сооружения (водопроводные башни);

3. Водопроводные сети.

Технические характеристики оборудования артезианских скважин приведены в томе №2 обосновывающих материалов.

Схема сельской водонапорной сети тупиковая. Сети водоснабжения выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Трубы в полиэтиленовом исполнении используются сравнительно недавно и в процентном соотношении к общей протяженности имеют небольшую долю. Основная масса водопроводов выполнена из чугуна и стали. Проблемой использования стальных труб является коррозия, для чугунных – хрупкость материала при сезонных подвижках грунта, что при значительных сроках эксплуатации приводит к повреждениям на трубопроводах. В некоторых населенных пунктах скважины закольцованы между собой, что в значительной степени повышает надежность обеспечения потребителей водой.

Эксплуатационные зоны централизованных систем водоснабжения показаны в Приложениях 1-5 (схема водоснабжения села Бакчар представлена в приложении 1, схема водоснабжения района Бакчар ПМК-9 в приложении 2, схема водоснабжения пос. Кирзавод в приложении 3, схема водоснабжения д. Первомайск в приложении 4, схема водоснабжения с. Чернышевка в приложении 5).

Таблица 1.1 – Характеристики водозаборных сооружений Бакчарского СП

| № | Наименование показателя | с. Бакчар | с. Чернышевка | д. Первомайск | Пос. Кирзавод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | № скважины | № 14/72 | № 12/75 | № 38/91 | 49/67 |
|  |  | № 10/88 | - | - | - |
|  |  | № 28Д/90 | –– | –– | - |
|  |  | № 5/75 | –– | –– | –– |
|  |  | № 28ББ | –– | –– | –– |
| 3 | Год ввода | 2012 | 1975 | 1991 | 1967 |
|  |  | 1988 | - | - | - |
|  |  | 1990 | - | - | - |
|  |  | 1975 | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 9 | 20 | 28 | 14 |
|  |  | 10,1 | - | - | - |
|  |  | 22,7 | - | - | - |
|  |  | 20 | - | - | - |
|  |  | 7,8 | - | - | - |
| 5 | Глубина скважин, м | 160 | 155 | 130 | 149,5 |
|  |  | 165 | - | - | - |
|  |  | 165 | - | - | - |
|  |  | 160 | - | - | - |
|  |  | 293 | - | - | - |
| 7 | Количество водонапорных башен | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Объем башен, м3 | 25;50; | 40 | 25 | 25 |
| 9 | Исполнение башен | Башня Рожновского |

Таблица 1.2 – Характеристики насосного оборудования Бакчарского СП

| Наименование насосного оборудования | Место положения | Тип, марка | Количество | Частота вращения, об./мин. | Номинальная мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы первого подъема | с. Бакчар, ул. Хомутского, 51А | ЭЦВ 6-10-110 | 2 | 3000 | 6 | 10 | 110 |
|  | с. Бакчар, ул. Целинная, 9 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 6 | 10 | 110 |
|  | с. Бакчар, (маслозавод) | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 6 | 10 | 110 |
|  | с. Бакчар, ул. Кузнецова, 2В | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 6 | 10 | 110 |
|  | с. Бакчар, ул., ул. пос. Кирзавод, 12 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 6 | 10 | 110 |
|  | с. Чернышевка, ул. Ленина, 24 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 5,5 | 10 | 110 |
|  | д. Первомайск, пер. Советский, 2 | ЭЦВ 4-2.5-80 | 1 | 3000 | 4 | 2.5 | 80 |

Сведения о водопроводных сетях Бакчарского СП приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Водопроводные сети Бакчарского СП

| № | Протяженность, м | Материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | ПВХ | Надземная |
| 2 | 375 | Чугун | Надземная |
| 3 | 150 | ПВХ | Надземная |
| 4 | 550 | ПВХ | Надземная |
| 5 | 80 | ПВХ | Надземная |
| 6 | 40 | ПВХ | Подземная |
| 7 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 8 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 9 | 40 | ПВХ | Надземная |
| 10 | 125 | ПВХ | Надземная |
| 11 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 12 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 13 | 150 | Чугун | Надземная |
| 14 | 125 | ПВХ | Надземная |
| 15 | 25 | ПВХ | Подземная |
| 16 | 50 | Чугун | Надземная |
| 17 | 150 | ПВХ | Надземная |
| 18 | 50 | ПВХ | Надземная |
| 19 | 150 | ПВХ | Надземная |
| 20 | 50 | ПВХ | Надземная |
| 21 | 20 | ПВХ | Подземная |
| 22 | 10 | ПВХ | Надземная |
| 23 | 75 | ПВХ | Подземная |
| 24 | 50 | ПВХ | Надземная |
| 25 | 90 | ПВХ | Надземная |
| 26 | 60 | ПВХ | Надземная |
| 27 | 80 | ПВХ | Надземная |
| 28 | 140 | ПВХ | Надземная |
| 29 | 40 | ПВХ | Надземная |
| 30 | 80 | ПВХ | Надземная |
| 31 | 150 | ПВХ | Надземная |
| 32 | 200 | ПВХ | Надземная |
| 33 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 34 | 30 | ПВХ | Надземная |
| 35 | 15 | ПВХ | Надземная |
| 36 | 15 | ПВХ | Подземная |
| 37 | 130 | ПВХ | Надземная |
| 38 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 39 | 20 | ПВХ | Подземная |
| 40 | 35 | ПВХ | Подземная |
| 41 | 70 | ПВХ | Надземная |
| 42 | 35 | ПВХ | Надземная |
| 43 | 40 | ПВХ | Надземная |
| 44 | 125 | ПВХ | Надземная |
| 45 | 35 | ПВХ | Надземная |
| 46 | 110 | ПВХ | Подземная |
| 47 | 15 | ПВХ | Надземная |
| 48 | 135 | ПВХ | Надземная |
| 49 | 55 | ПВХ | Надземная |
| 50 | 40 | ПВХ | Надземная |
| 51 | 40 | ПВХ | Надземная |
| 52 | 125 | ПВХ | Надземная |
| 53 | 50 | ПВХ | Надземная |
| 54 | 60 | ПВХ | Надземная |
| 55 | 90 | ПВХ | Надземная |
| 56 | 70 | ПВХ | Подземная |
| 57 | 140 | ПВХ | Надземная |
| 58 | 20 | ПВХ | Надземная |
| 59 | 20 | ПВХ | Надземная |
| 60 | 20 | ПВХ | Надземная |
| 61 | 20 | ПВХ | Надземная |
| 62 | 60 | ПВХ | Надземная |
| 63 | 80 | ПВХ | Надземная |
| 64 | 70 | ПВХ | Подземная |
| 65 | 50 | ПВХ | Надземная |
| 66 | 75 | ПВХ | Надземная |
| 67 | 40 | ПВХ | Надземная |
| 68 | 55 | ПВХ | Надземная |
| 69 | 60 | ПВХ | Надземная |
| 70 | 60 | ПВХ | Надземная |
| 71 | 25 | ПВХ | Подземная |
| 72 | 40 | ПВХ | Подземная |
| 73 | 40 | ПВХ | Подземная |
| 74 | 125 | ПВХ | Надземная |
| 75 | 50 | ПВХ | Надземная |
| 76 | 100 | ПВХ | Надземная |
| 77 | 60 | ПВХ | Надземная |
| 78 | 15 | ПВХ | Надземная |
| 79 | 20 | ПВХ | Надземная |
| 80 | 80 | ПВХ | Надземная |
| 81 | 125 | ПВХ | Надземная |
| 82 | 15 | ПВХ | Надземная |
| 83 | 35 | ПВХ | Надземная |
| 84 | 10 | ПВХ | Подземная |
| 85 | 15 | ПВХ | Подземная |
| 86 | 20 | ПВХ | Подземная |
| 87 | 30 | ПВХ | Подземная |

Общая протяженность сетей составляет 51620 метра. В с. Бакчар закольцованы 2 сети. Остальные сети не закольцованы.

Абоненты системы водоснабжения представлены многоквартирными и индивидуальными жилыми домами и бюджетными организациями.

Мероприятия по проведению оценки качества питьевой воды с нормами Сан. Пин. следующие: на базе котельной №1, расположенной по адресу с. Бакчар, ул. Хомутского, 47 находится в стадии замороженного строительства водоочистительная станция. Сроки строительства не известны.

Результаты анализа качества воды в Бакчарском СП приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Результаты исследования качества воды в Бакчарском СП

| № | Характеристика воды | Допустимые значения | Бакчарское СП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термотолерантныеколиформные бактерии, ед. в 100 мл | В 100 мл отсутствуют | В 100 мл не обнаружено |
| 2 | Общие колиформные бактерии, ед. в 100 мл | В 100 мл отсутствуют | В 100 мл не обнаружено |
| 3 | Общее микробное число, КОЕ/мл | В 1 мл не более 50 | В 100 мл не обнаружено |

Таблица 1.5 – Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2013 – 2014 г.г.

| Наименование | 2013 год | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 9 | 9 |
| взвешенные вещества | 9 | 9 |
| БПК5 | 9 | 9 |
| аммоний-ион | 9 | 9 |
| нитрат-анион | 9 | 9 |
| фосфаты (по Р) | 9 | 9 |
| нефтепродукты | 9 | 9 |
| микробиология | 9 | 9 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 0 | 0 |
| взвешенные вещества | 0 | 0 |
| БПК5 | 0 | 0 |
| аммоний-ион | 0 | 0 |
| нитрат-анион | 0 | 0 |
| фосфаты (по Р) | 0 | 0 |
| нефтепродукты | 0 | 0 |
| микробиология | 0 | 0 |

Анализ таблиц 1.4-1.5 показывает, что микробиологические показатели воды удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

На территории Бакчарского поселения канализационно-очистные и канализационно-насосные сооружения отсутствуют. В настоящее время канализационный (самотечный) коллектор существует только в с. Бакчар и имеет общую протяженность 1,37 км, стоки с этого коллектора сбрасываются на рельеф (болото), поэтому есть необходимость проектирования и строительства КОС мощностью не менее 100 м3/час (почвенно-биологическая очистка).

Ливневых канализаций в Бакчарском поселении нет, отвод вешних вод (дождевая вода, вода от таяния снега, технологический сброс) происходит по водопропускным канавам.

Потребители, не имеющие централизованный канализационный коллектор, пользуются выгребными ямами.

Из 1483 ед. жилого фонда с. Бакчар 15 домов стоки сбрасывают в канализационный коллектор (охват составляет 0,87%), 450 ед. жилого фонда оснащены выгребными ямами (охват составляет 30,3%). Нагрузка на канализационный коллектор в с. Бакчар представлена в таблице 1.6

Таблица 1.6 – Сводная нагрузка на канализационный коллектор в с. Бакчар

| № п/п | Адрес | Нагрузка, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Хомутского, 41 | 2022,58 |
| 2 | ул. Хомутского, 44 | 960,39 |
| 3 | ул. Хомутского, 46 | 1363,86 |
| 4 | ул. Хомутского, 48 | 332,212 |
| 5 | ул. Хомутского, 49 | 552,8 |
| 6 | ул. Хомутского, 51 | 576,6 |
| 7 | ул. Ленина, 50 | 56 |
| 8 | ул. Ленина, 49 | 160,7 |
| 9 | ул. Ленина, 46 | 536,18 |
| 10 | ул. Ленина, 47 | 315,3 |
| 11 | ул. Ленина, 44 | 732 |
| 12 | ул. Ленина, 43 | 334,95 |
| 13 | ул. Ленина, 42 | 183 |
| 14 | ул. Советская, 23 | 175,2 |
| 15 | ул. Чкалова,14 | 87,6 |
| ИТОГО | 8389,372 |

Количество выгребных ям в жилом фонде с. Бакчар ежегодно прирастает в среднем на 2-3% к общему количеству выгребов, соответственно растет объем вывозимых ЖБО. Объем вывоза ЖБО представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7– Объем вывоза ЖБО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный период (2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем вывозимых ЖБО, всего в том числе: | м 3 | 39269,34 |
| 1.1. | От населения | м 3 | 33369,34 |
| 1.2. | От бюджетных организаций | м 3 | 5310 |
| 1.3. | От прочих предприятий | м 3 | 590 |

Основной объем по вывозу ЖБО оказывает МУП «Бакчарский коммунальный комплекс» (МУП «БКК») и несколько физических лиц.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Стоимость вывоза ЖБО на 01.07.2014 года составляет 68,18 рублей за 1м3 без учета НДС. Ежегодный рост тарифа в среднем составляет 6%.

Основные проблемы системы водоотведения:

1.	Отсутствие сетей водоотведения от объектов социальной сферы, жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах;

2.	Отсутствие локальных канализационных очистных сооружений с механической и биологической очисткой и возможностью приема жидких бытовых отходов;

3.	Отсутствие канализационных насосных станций.

Информация о количестве потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения, а также о количестве водопроводных колонок в Бакчарском СП приведена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Сведения о потребителях

| Населенный пункт | Количество абонентов централизованной системы водоснабжения, чел. | Количество абонентов, пользующихся колонками, шт. |
| --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 2013 | 1324 |
| с. Чернышевка | 8 | 222 |
| д. Первомайск | 2 | 49 |

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 21.12.2012 г. № 47/63. Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение на территории Бакчарского сельского поселения приведена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Тарифы на водоснабжение и водоотведение села Бакчар Бакчарского СП

| Вид услуги | Тариф, руб./куб. м |
| --- | --- |
|  | 1.01.13-30.06.13 | 1.07.13-31.12.13 | 1.01.14-30.06.14 | 1.07.14-12.12.14 | 1.01.15-30.06.15 | 1.07.15-12.12.15 |
| Водоснабжение | 36,59 | 37,85 | 37,85 | 38,34 | 38.34 | 41.04 |
| Водоотведение | 17,06 | 17,62 | 17,62 | 18,34 | 18.34 | 20.37 |

Из табл.1.9 видно, что за 2014–2015гг.росттарифа на холодное водоснабжение в год составил 7,04 %, на водоотведение –11,06 %.

# Раздел 2.Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов формируются с учетом выявленных проблем систем водоснабжения и водоотведения, а также в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

К основным проблемам системы водоснабжения и водоотведения Бакчарского СП в настоящее время можно отнести следующие факторы:

низкое качество питьевой воды;

плохое техническое состояние станции водоочистки (водоподготовки);

отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;

высокий износ канализационных сетей и канализационных очистных сооружений.

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Бакчарского сельского поселения:

повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;

удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

модернизация канализационных сетей и строительство очистных сооружений в целях снижения загрязнения почвы сточными водами и снижения вероятности попадания сбросов в водоемы во время паводка;

замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения перспективных потребителей Бакчарского СП;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов системы водоснабжения;

соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды.

Целевые показатели организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели

| № п/п | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | Показатели качества очистки сточных вод |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в .ч. сокращение потерь при транспортировке |  |

Показатели качества воды, поступающей в системы централизованного водоснабжения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10749-01. Показатели надежности и энергоэффективности должны быть определены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 04.04.2014 № 162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

# Раздел 3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, реализации поступления в централизованную систему водоотведения стоков

Объем водоотведения и потери на территории Бакчарского сельского поселения в м3 для периода 2012-2014 гг.приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Водоотведение в Бакчарском СП в 2012-2014 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено сточных вод в том числе: | м3 | 5370 | 8780 | 9394 |
| - собственное потребление (от своего предприятия) | м3 | - | - | - |
| - стороннее потребление: | м3 |  |  |  |
| Бакчарский район | м3 | 10056 | 2474 | 24047 |

Баланс подачи и реализации воды на территории Бакчарского сельского поселения приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Баланс подачи и реализации воды в 2014 г.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс м3 | 212,6 | 170,25 | 159,19 |
| Объем покупной воды | тыс м3 | - | - | - |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | - | - | - |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 187,9 | 143,1 | 135,1 |
| По приборам учета | тыс м3 | 25,2 | н/д | 40,9 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 162,7 | н/д | 94,2 |
| Потери воды в сетях | % | 11,63 | 16,00 | 15,11 |

Из таблицы 3.2 видно, что наибольшее потребление воды на территории Бакчарского СП наблюдается в с. Бакчар.

## 3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета

Из 526 домов, подключенных к системе центрального водоснабжения, приборами учета снабжены 262 или 49 %.

## 3.3. Анализ потребления услуг системы водоснабжения поселения

Расчет резервов/дефицитов производительности насосов по населенным пунктам приведен в таблице 3.3.Расчет производился согласно данным программы комплексного развития поселения и СНиП 2.04.02-84.

Таблица 3.3 – Баланс производственных мощностей, м3/ч

| Населенный пункт | Водопотребление | Производи-тельность насосов | Суммарный дебет скважин | Резерв (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт (2015) | Расчетный период(2030) |  |  | По насосам | По скважинам |
| с. Бакчар | 58,87 | 76,11 | 60 | 69,6 | -16,11 | -6,51 |
| с. Большая Галка | 1,46 | 1,25 | - | - |  |  |
| с. Чернышевка | 4,09 | 2,06 | 10 | 20 | 7,94 | 17,94 |
| д. Первомайск | 6,08 | 2,95 | 2,5 | 28 | -0,45 | 25,05 |
| Итого: | 70,51 | 82,37 | 72,5 | 117,6 | -9,87 | 35,23 |

Из таблицы 3.3 видно, что в Бакчарском СП значительный резерв по скважинам, что позволяет сделать вывод о возможности подключения перспективных потребителей. Наличие водонапорных башен позволит сгладить дефицит по насосам без дополнительных затрат. Недостаток наблюдается лишь в с. Бакчар, поэтому необходимо предусмотреть строительство там новой скважины.

## 3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод

Прогноз увеличения объемов водопотребления и водоотведения выполнен на основе прогнозных приростов строительных площадей и прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению, представленных в таблице 3.5.

Таблица 3.4 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека

| Степень благоустройства жилых помещений | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки | 1,5 | –– |
| Жилые помещения без ванн | 4,8 | 6,72 |
| Жилые помещения с ваннами и местными водонагревателями | 6,9 | 9,66 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением | 10,5 | 14,70 |

Прогнозная численность населения Бакчарского СП, определенная на основании Генерального плана приведена в таблице 3.5. Текущая численность населения взята согласно Сведениям «О наименованиях сельских населенных пунктов Томской области с указанием района, города областного подчинения, численности населения на 1 января 2014 года», динамика изменения численности по годам – согласно программе комплексного развития на 2013-2020 гг.

Таблица 3.5 – Прогнозная численность населения Бакчарского СП

| Населенный пункт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 5867 | 5976 | 6088 | 6201 | 6316 | 6390 | 6962 | 7585 |
| с. Большая Галка | 86 | 103 | 120 | 138 | 156 | 170 | 265 | 315 |
| с. Чернышевка | 360 | 371 | 383 | 394 | 406 | 413 | 473 | 520 |
| д. Первомайск | 643 | 649 | 655 | 661 | 668 | 673 | 711 | 746 |
| Итого: | 6956 | 7100 | 7247 | 7396 | 7548 | 7648 | 8413 | 9166 |

Прогноз перспективного водопотребления выполнен для с. Бакчар исходя из прогноза 60%-го подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения (т.е. сохранения существующего положения), для с. Чернышевка и д. Первомайск – исходя из прогноза5 %-ого подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения (согласно существующему положению), для с. Большая Галка – исходя из прогноза 100 %-го подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения (ввиду отсутствия информации).

Объемы перспективного водоотведения определены для с. Бакчар исходя из 1 %-го обеспечения перспективных потребителей централизованным водоотведением.

Коэффициенты часового максимума для поселений Бакчарского СП согласно СНиП 2.04.02-84 сведены в таблицу 3.6.

Таблица 3.6 – Коэффициенты для расчета часовой максимальной нагрузки для населенных пунктов Бакчарского СП.

| Населенный пункт | Население | α | β | Кmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 5867 | 1,3 | 1,5 | 1,95 |
| с. Большая Галка | 86 |  | 4,5 | 5,85 |
| с. Чернышевка | 360 |  | 3,0 | 3,90 |
| д. Первомайск | 643 |  | 2,5 | 3,25 |

Перспективные балансы холодного водоснабжения, составленные с учетом выше сказанного, приведены в таблицах 3.8–3.11.

Общественно-деловые строения, строительство которых прогнозируется в расчетный срок, приведены в таблице 3.7.Объем водопотребления и водоотведения указанных строений определялся в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Таблица 3.7 – Прогноз строительства общественно-деловых строений

| Населенный пункт | Тип объекта | Краткая характеристика | Год постройки | Объем потребления холодной воды, тыс. м3/год | Объем стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | СОШ | 400мест | 2018 | 0,216 | 0,248 |

Таблица 3.8 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Бакчар, тыс. куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | с. Бакчар |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 236,32 | 238,64 | 240,92 | 243,20 | 243,83 | 248,06 | 252,36 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 236,42 | 238,74 | 241,01 | 243,29 | 243,93 | 248,16 | 252,46 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 33,09 | 31,02 | 28,91 | 26,75 | 24,38 | 24,81 | 25,24 |
|  | % | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 269,50 | 269,76 | 269,92 | 270,04 | 268,31 | 272,97 | 277,69 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 2,48 | 2,52 |

Таблица 3.9 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Большая Галка, тыс. куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | с. Большая Галка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 4,07 | 4,70 | 5,36 | 6,01 | 6,49 | 7,18 | 7,89 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 4,07 | 4,71 | 5,36 | 6,01 | 6,49 | 7,18 | 7,89 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,72 | 0,79 |
|  | % | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 4,65 | 5,32 | 6,01 | 6,67 | 7,14 | 7,90 | 8,68 |
| Водоотведение | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.10 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Чернышевка, тыс.  куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | с. Чернышевка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 14,67 | 15,01 | 15,31 | 15,63 | 15,76 | 16,20 | 16,65 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 14,68 | 15,02 | 15,31 | 15,64 | 15,77 | 16,21 | 16,66 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 2,05 | 1,95 | 1,84 | 1,72 | 1,58 | 1,62 | 1,66 |
|  | % | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 16,73 | 16,97 | 17,15 | 17,36 | 17,34 | 17,83 | 18,32 |
| Водоотведение | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.11 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Первомайск, тыс. куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Первомайск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 25,66 | 25,67 | 25,68 | 25,72 | 25,68 | 25,95 | 26,22 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 25,68 | 25,69 | 25,69 | 25,73 | 25,69 | 25,96 | 26,23 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 3,59 | 3,34 | 3,08 | 2,83 | 2,57 | 2,59 | 2,62 |
|  | % | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 29,27 | 29,02 | 28,77 | 28,56 | 28,26 | 28,55 | 28,86 |
| Водоотведение | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.12 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Бакчарского СП, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Бакчарское СП |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 280,73 | 284,03 | 287,27 | 290,56 | 291,75 | 297,38 | 303,12 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 280,84 | 284,15 | 287,38 | 290,67 | 291,87 | 297,50 | 303,24 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 39,30 | 36,92 | 34,47 | 31,96 | 29,18 | 29,74 | 30,31 |
|  | % | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 320,15 | 321,07 | 321,86 | 322,63 | 321,05 | 327,24 | 333,55 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 2,48 | 2,52 |

## 3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружение выполнялась исходя из прогнозных объемов необходимого месячного подъема воды. Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.12.

Таблица 3.13 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Бакчарского СП, тыс. т/мес.

| Населенный пункт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 17032 | 17351 | 17673 | 18001 | 18212 | 18528 | 18849 |
| д. Большая Галка | 294 | 342 | 393 | 445 | 485 | 536 | 589 |
| с. Чернышевка | 1057 | 1092 | 1123 | 1157 | 1177 | 1210 | 1244 |
| д. Первомайск | 1850 | 1867 | 1884 | 1904 | 1918 | 1938 | 1959 |
| Итого по Бакчарскому СП | 20232 | 20651 | 21073 | 21506 | 21791 | 22212 | 22640 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений определялся исходя из прогнозного отпуска воды в сеть.

Таблица 3.14– Требуемая мощность очистных сооружений Бакчарского СП, м3/сут.

| Населенный пункт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 59,97 | 61,09 | 62,22 | 63,38 | 64,12 | 69,86 | 76,11 |
| д. Большая Галка | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,67 | 1,05 | 1,25 |
| с. Чернышевка | 1,47 | 1,52 | 1,56 | 1,61 | 1,63 | 1,87 | 2,06 |
| д. Первомайск | 2,57 | 2,59 | 2,62 | 2,64 | 2,66 | 2,81 | 2,95 |
| Итого по Бакчарскому СП | 64,41 | 65,67 | 66,95 | 68,25 | 69,09 | 75,59 | 82,37 |

Из таблиц 3.13 – 3.14 видно, что наибольшая производительность водозаборных и очистных сооружений требуется в с. Бакчар, что связано в большим числом абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

Расчет расхода воды на пожаротушение  от системы водопровода определены в таблице 3.14 в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений.

Таблица 3.15 – Расчетный расход воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | с. Бакчар | Остальные нас. пункты расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | >1 | < 1 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108 | 5 54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 216 | 108 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | куб.м | 324 | 162 |

## 3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая водоснабжение в пределах Бакчарского СП организация отсутствует.

# Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Для повышения качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения и обеспечения потребителей водой нормативного качества во всех населенных пунктах Бакчарского СП планируется разработка программы контроля качества воды, а также разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение бесперебойного снабжения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Указанные мероприятия, а также развитие систем диспетчеризации, телемеханики и систем управления позволит гарантировать устойчивую и надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки и обеспечить потребителей качественной водой в необходимом количестве. Мероприятия по реконструкции и строительству водопроводных сетей приведены в таблице 4.1.

Схема водоснабжения села Бакчар представлена в приложении 1, схема водоснабжения района Бакчар ПМК-9 в приложении 2, схема водоснабжения пос. Кирзавод в приложении 3, схема водоснабжения д. Первомайск в приложении 4, схема водоснабжения с. Чернышевка в приложении 5.

Таблица 4.1 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей

| Мероприятие | Длина,км | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар |
| Строительство водопроводной сети | 6,47 |  |  |
| По ул. Пролетарская, пер Южному, ул. Гвоздева, пер. Комсомольскому и ул. Парковая с устройством водоразборных колонок из железобетона | 3,3 | 25-110 | 2017 |
| по ул. Дорожная от пер. Мелиораторов до пер. Светлый Ø 100 | 0,61 | 100 | 2020 |
| По ул. Кирова от пер. Рабочего до пер. Калинина Ø50 | 0,64 | 50 | 2020 |
| По ул. Красноармейская Ø50 | 1 | 50 | 2025 |
| по ул. Пролетарская от пер. Логового до пер. Трактового Ø50 | 0,21 | 50 | 2025 |
| по пер. Первомайский от ул. Пролетарская до ул. Вицмана Ø90 | 0,3 | 90 | 2025 |
| по ул. Хомутского от пер. Трактового до пер. Первомайский Ø50 | 0,41 | 50 | 2025 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети | 3,7 |  |  |
| по ул. Свердлова, пер. Рабочему от ул. Октябрьская, МКР. Южный ср. Ø90 | 2,5 | 90 | 2025 |
| от В/Б Кузнецова 2В (Промкомбинат), по ул. Пролетарская до пер. Первомайский Ø90 | 0,7 | 90 | 2025 |
| по ул. Гвоздева от пер. Мелиораторов до пер. Трактового, по пер. Мелиораторов от ул. Гвоздева до ул. Стаханова Ø50 | 0,5 | 50 | 2020 |
| Замена ветхих участков водопроводных сетей из стали и чугуна на трубы из ПЭ | - | - | 2020-2025 |
| по ул. Пролетарская, ул. Таежная, ул. Пушкина, ул. Стаханова, ул. Красноармейская, ул. Свердлова ул. Кирова, ул. Лермонтова, ул. Строителей, ул. Гвоздева с реконструкцией водоразборных колонок | - | - | 2020-2025 |
| с. Чернышевка |
| Замена ветхих участков водопроводных сетей чугуна на трубы из ПЭ и водоразборных колонок на железобетонные по ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Ленина | 2,5 | 25-110 | 2017-2020 |
| с. Большая Галка |
| Замена ветхих участков водопроводной сети чугуна на трубы из ПЭ (Ду 25-110мм) и реконструкция водоразборных колонок | - | 25-110 | 2020 |

Таблица 4.2 – Мероприятия по ремонту и строительству канализационных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар |
| Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | - | - | 2017 |
| с. Чернышевка |
| Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | - | - | 2017 |
| д. Первомайск |
| Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | - | - | 2017 |

Из таблицы 4.1 следует, что в Бакчарском сельском поселении в строительстве нуждаются 6900м водопроводных сетей.

Для обеспечения потребителей Бакчарского СП питьевой водой нормативного качества в населенных пунктах требуется строительство станций водоподготовки и модульных станций водоочистки (табл. 4.3).

Таблица 4.3 – Строительство станций водозабора, водоподготовки и локальных станций водоочистки

| Мероприятие | Стоимость, руб. | Срок |
| --- | --- | --- |
| с. Бакчар |
| Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона | 2 000 000 | 2017 |
| Строительство станции водоподготовки производительностью 480 м3 по ул. Хомутского, 47 | 17 000 000 | 2017 |
| с. Чернышевка |
| Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона | 1 000 000 | 2017-2020 |
| С. Большая Галка |
| Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона | 1 000 000 | 2020 |

По результатам расчета необходимых расходов воды для Бакчарского СП был спрогнозирован дефицит мощности к 2030 году, поэтому, помимо установок новых башен, планируется бурение новых скважин, как для покрытия дефицита, так и для повышения комфортности пользования и надежности системы водоснабжения. Данные по предлагаемым скважинам представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Бурение и обустройство скважин.

| Мероприятие | Стоимость, руб. | Срок |
| --- | --- | --- |
| с. Бакчар |
| Бурение артезианской скважины глубиной 165 м с установкой насоса марки ЭЦВ | 1 700 000 | 2018 |
| Бурение 4х артезианских скважин глубиной 165 м с установкой насоса марки ЭЦВ | 6 800 000 | 2030 |
| С. Большая Галка |
| Бурение артезианской скважины глубиной 165 м с установкой насоса марки ЭЦВ | 1 700 000 | 2020 |

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов необходимо обустройство зоны санитарной охраны.

Организация качественной очистки стоков позволит не допускать загрязнения почвы сточными водами и попадание сбросов в водоемы во время паводка. Строительство очистных сооружений позволит исключить загрязнение подземных водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовыми стоками. Мероприятия по реконструкции КОС приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений

| Населенный пункт | Стоимость, руб. | Мощность, м3/сут | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бакчар | 16 000 000 | 100 | 2016 |

На объектах системы водоснабжения и водоотведения Бакчарского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются. Внедрение современной автоматизированной системы диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением Бакчарского СП позволило бы повысить энергетическую эффективность работы систем, наладить контроль и управление все системой водоснабжения и водоотведения, повысить надежность ее работы. Основными задачами автоматизированных систем диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением являются:

поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

сигнализация нарушений и отклонений от заданного технологического режима и нормальных условий эксплуатации сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

# Раздел5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не возможно. Окончательная стоимость мероприятий определяется в зависимости от параметров исходной воды, стоков, действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Поэтому оценка объемов капитальных вложений для реализации схемы выполнена приближенно. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 февраля 2015 г. №3004-ЛС/08 «О рекомендуемых к применению в I квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости». Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов на основании расценок на аналогичные услуги предприятий, взятых в сети Интернет (http://sovintervod-vnt.ru/prajs-list.html, http://ivesc.ru/zamena_bashen_rojnovskog), а также расценок, представленных в программах комплексного развития поселений Томского и Кривошеинского районов Томской области. Коммерческие предложение, подтверждающие предлагаемые цены, представлены в приложениях 6 и 7. Результаты определения стоимости приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объемработ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предпр. | Источник не определен |
|  | с. Бакчар |
| 1 | Продолжение строительства станции водоподготовки производительностью 480 м3 по ул. Хомутского, 47 | Шт. | 1 | 17000 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета холодной воды на источниках водоснабжения (водонапорные башни) | Шт. | 13 | 650 | 2017 |  |  |  | 650 |  |
| 3 | Бурение артезианской скважины глубиной -165м с установкой артезианского насоса марки ЭЦВ | Шт. | 4 | 6800 | 2018-2025 |  |  |  |  | 6800 |
|  | по ул. Весенняя | Шт. | 1 | 1700 | 2018 |  |  |  |  | 1700 |
|  | по ул. Целинная 7 (ПМК-9) | Шт. | 1 | 1700 | 2025 |  |  |  |  | 1700 |
|  | по ул. Весенняя (Маслозавод) | Шт. | 1 | 1700 | 2025 |  |  |  |  | 1700 |
|  | по ул. Хомутского 51 (Стадион) | Шт. | 1 | 1700 | 2025 |  |  |  |  | 1700 |
| 4 | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона | Шт. | 1 | 2000 | 2017 |  |  |  |  | 2000 |
| 5 | Строительство водопроводной сети |  | 6,47 | 11470 |  |  |  |  |  | 11470 |
|  | По ул. Пролетарская, пер Южному, ул. Гвоздева, пер. Комсомольскому и ул. Парковая с устройством водоразборных колонок из железобетона | км | 3,3 | 6600 | 2017 |  |  |  |  | 6600 |
|  | по ул. Дорожная от пер. Мелиораторов до пер. Светлый Ø 100 | км | 0,61 | 450 | 2020 |  |  |  |  | 450 |
|  | По ул. Кирова от пер. Рабочего до пер. Калинина Ø50 | км | 0,64 | 320 | 2020 |  |  |  |  | 320 |
|  | По ул. Красноармейская Ø50 | км | 1 | 1300 | 2025 |  |  |  |  | 1300 |
|  | по ул. Пролетарская от пер. Логового до пер. Трактового Ø50 | км | 0,21 | 650 | 2025 |  |  |  |  | 650 |
|  | по пер. Первомайский от ул. Пролетарская до ул. Вицмана Ø90 | км | 0,3 | 450 | 2025 |  |  |  |  | 450 |
|  | по ул. Хомутского от пер. Трактового до пер. Первомайский Ø50 | км | 0,41 | 1700 | 2025 |  |  |  |  | 1700 |
| 6 | Капитальный водопроводной сети | км | 3,7 | 5350 |  |  |  |  |  | 5350 |
|  | по ул. Свердлова, пер. Рабочему от ул. Октябрьская, МКР. Южный ср. Ø90 | км | 2,5 | 3500 | 2025 |  |  |  |  | 3500 |
|  | от В/Б Кузнецова 2В (Промкомбинат), по ул. Пролетарская до пер. Первомайский Ø90 | км | 0,7 | 1200 | 2025 |  |  |  |  | 1200 |
|  | по ул. Гвоздева от пер. Мелиораторов до пер. Трактового, по пер. Мелиораторов от ул. Гвоздева до ул. Стаханова Ø50 | км | 0,5 | 650 | 2020 |  |  |  |  | 650 |
| 7 | Замена ветхих участков водопроводных сетей из стали и чугуна на трубы из ПЭ | - | - | 5040 | 2020-2025 |  |  |  |  | 5040 |
|  | по ул. Пролетарская, ул. Таежная, ул. Пушкина, ул.Стаханова, ул. Красноармейская, ул. Свердлова ул. Кирова, ул. Лермонтова, ул. Строителей, ул. Гвоздева с реконструкцией водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью до 100м3 сутки | Шт. | 1 | 16000 | 2018 |  |  |  |  | 16000 |
| 9 | Замена спецавтотранспорта по вывозу ЖБО | Шт. | 2 | 5000 | 2018 |  |  |  | 5000 |  |
| 10 | Разработка ПСД ,с проведением гидравлического моделирования и зонирования, по реконструкции централизованной системы водоснабжения с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение гидравлического моделирования и зонирования канализационных сетей с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка систем водоподготовки на водонапорных башнях с. Бакчара | Шт. | 4 | 2000 | 2030 |  |  |  |  | 8000 |
|  | Итого по с. Бакчар | 71310 |  |  |  |  | 5650 | 65660 |
|  | с. Чернышевка |
| 1 | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона, устройство 1-й водозаборной скважины | Шт. | 1 | 1000 | 2017-2020 |  |  |  |  | 1000 |
| 2 | Замена ветхих участков водопроводных сетей чугуна на трубы из ПЭ и водоразборных колонок на железобетонные | км | 2,5 | 3800 | 2017-2020 |  |  |  |  | 3800 |
|  | по ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка ПСД ,с проведением гидравлического моделирования и зонирования, по реконструкции централизованной системы водоснабжения с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение гидравлического моделирования и зонирования канализационных сетей с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по с. Чернышевка | 4800 |  |  |  |  |  | 4800 |
|  | д. Первомайск |
| 1 | Разработка ПСД ,с проведением гидравлического моделирования и зонирования, по реконструкции централизованной системы водоснабжения с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение гидравлического моделирования и зонирования канализационных сетей с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по с. Первомайск | - |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Большая Галка |
| 1 | Бурение артезианской скважины глубиной 165 метров с установкой насоса марки ЭЦВ | Шт. | 1 | 1700 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водонапорной башни системы «Рожновского» и нового павильона | Шт. | 1 | 1000 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих участков водопроводной сети чугуна на трубы из ПЭ (Ду 25-110мм) и реконструкция водоразборных колонок | - | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД, с проведением гидравлического моделирования и зонирования, по реконструкции централизованной системы водоснабжения с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлического моделирования и зонирования канализационных сетей с учётом перспективной застройки. | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по с. Большая Галка | 2700 |  |  |  |  |  | 2700 |
|  | Итого: | 78810 |  |  |  |  | 5650 | 73160 |

# Раздел 6.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Целевые показатели работы системы водоснабжения Бакчарского СП приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Целевые показатели работы системы водоснабжения Бакчарского СП

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потери воды при транспортировке | % | 15,11 | 12 | 9 | 9 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) | % | 49 | 70 | 98 | 100 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,2 |

Целевые показатели работы системы водоотведения Бакчарского СП приведены в таблицах 6.2.

Таблица 6.2 – Целевые показатели работы системы водоотведения  Бакчарского СП

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Одним из источников загрязнения поверхностных водоемов является сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, что оказывает влияние на сообщества, способствующие процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн Бакчарского СП на предлагаемых к строительству водозаборных сооружениях образующиеся промывные воды следует сбрасывать в резервуары промывных вод, а после – в канализацию. Кроме того, для минимизации загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо:

строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

благоустройство территорий насосных станций.

Перспективное развитие Бакчарского СП предполагает строительство и реконструкцию разветвленной  водопроводной сети, что также окажет влияние на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Для снижения негативного воздействия в период строительства водопроводных сетей и сооружений для охраны и рационального использования земельных ресурсов необходимо выполнение мероприятий:

складирование грунта от срезки растительного слоя в специально отведенном месте и оперативное использование его для обратной засыпки;

своевременный разбор и вывоз строительной площадки, восстановление растительного слоя грунта.

В целях минимизации вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод следует соблюдать Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. В перспективе, рекомендуется использование гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Отсутствие канализационных очистных сооружений в настоящее время оказывает негативное влияние на водный бассейн поселения, т.к. обусловленное загрязнением почвы сточными водами и вероятностью попадания сбросов в водоемы во время паводка. Строительство очистных сооружений и канализационных сетей позволит предотвратить загрязнение хозяйственно-бытовыми стоками подземных водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.

# Раздел 7.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Информация по бесхозным объектам системы водоснабжения Бакчарского СП не предоставлена.

Приложение 1

Схема водоснабжения с. Бакчар

| № участка | Длинна участка, м. | Диаметр участка, мм. | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135 | 32 | ПЭ |
| 2 | 330 | 32 | ПЭ |
| 3 | 185 | 32 | ПЭ |
| 4 | 140 | 100 | Чугун |
| 5 | 225 | 100 | Чугун |
| 6 | 460 | 50 | ПЭ |
| 7 | 500 | 32 | ПЭ |
| 8 | 440 | 75 | ПЭ |
| 9 | 45 | 76 | ПВХ |
| 10 | 60 | 76 | ПВХ |
| 11 | 150 | 50 | ПВХ |
| 12 | 110 | 76 | ПВХ |
| 13 | 40 | 76 | ПВХ |
| 14 | 150 | 40 | ПВХ |
| 15 | 150 | 40 | ПВХ |
| 16 | 300 | 76 | ПВХ |
| 17 | 790 | 76 | ПВХ |
| 18 | 160 | 40 | ПВХ |
| 19 | 80 | 20 | ПВХ |
| 20 | 50 | 32 | ПВХ |
| 21 | 660 | 32 | ПВХ |
| 22 | 380 | 32 | ПВХ |
| 23 | 200 | 40 | ПЭ |
| 24 | 560 | 75 | ПВХ |
| 25 | 500 | 75 | ПЭ |
| 26 | 550 | 60 | ПВХ |
| 27 | 50 | 76 | Металл |
| 28 | 200 | 76 | Металл |
| 29 | 150 | 76 | Металл |
| 30 | 100 | 40 | ПЭ |
| 31 | 250 | 32 | ПЭ |
| 32 | 60 | 32 | ПЭ |
| 33 | 70 | 76 | ПВХ |

Приложение 2

Схема водоснабжения Бакчарского района ПМК-9

Приложение 3

Схема водоснабжения пос. Кирзавод

Приложение 4

Схема водоснабжения д. Первомайск

Приложение 5

Схема водоснабжения с. Чернышевка

Приложение 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЯ «ЭКОС»

ОАО «СГКВК», 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 54
Тел.: +7 800-200-69-10
E-mail: nsk@ecos.ru

URL: http://www.ecos.ru/

Назначение станций водоподготовки ВОС

Блочно-модульные станции водоподготовки ВОС предназначены для приема и очистки малозагрязненных природных подземных вод до норм СанПиН 2.1.41074–01 «Питьевая вода».

Технические и эксплуатационные характеристики  блочно-модульной станции водоподготовки ВОС-400

| Наименование параметра | ВОС-400 |
| --- | --- |
| Суточная производительность станции не более, м3/сут | 400 |
| Часовая производительность станции, м3/час | 17 |
| Количество условных жителей, чел. | 1 600 |
| Габаритные размеры станции, не более (ДхШхВ), м | 9х6х3 |
| Количество блок-модулей, шт./габариты, м | 2 шт. 6х3 |
| Характеристика насосной станции подачи воды потребителю, расход м3/час (напор, м) | 50 (50) |
| Установленная мощность электрооборудования, кВт | 59,3 |
| Установленная мощность электрооборудования (без отопительного оборудования), кВт | 47,8 |
| Потребляемая мощность на технологические нужды станции, кВт | 19,1 |
| Интенсивность промывки фильтра, л/м2*с | 16 |
| Расход воды для промывки фильтра, м3/час | 39,2 |
| Объем воды на одну промывку фильтра (6 мин), м3 | 3,9 |
| Расход гипохлорита натрия, л/мес. | 68,8 |

Блочно-модульные станции водоподготовки ВОС могут быть использованы как в южных районах, так и в условиях крайнего севера.

Конструкция блочно-модульных станций водоподготовки ВОС

Станции водоподготовки ВОС представляют собой одноэтажные металлические блочно-модульные здания с двускатной крышей. Каркас блоков станций выполняется из стальных квадратных труб 100х100х4 и швеллеров №10. Крыша двускатная, выполняется по балкам из швеллеров №10. Ограждающими конструкциями зданий являются стены и кровля комплексной конструкции:

Внутренняя облицовка стен и потолка выполняется из металлопрофиля с полимерным покрытием белого цвета по рамам из равнополочного уголка.

Стены и крыша утепляются негорючим материалом - плитами из минеральной ваты марки «Термостена».

Наружная отделка стен выполняется сэндвич-панелями толщиной 50-150 мм. Покрытие кровли - сэндвич-панели толщиной до 150 мм.

Полы выполняются из листа алюминиевого рифленого марки АМг2НР δ=4 мм. Во всех станциях предусматриваются электроосвещение, система отопления и вентиляции, система автоматизации технологического процесса.

Станции ВОС устанавливаются на железобетонную фундаментную плиту (конструкция плиты определяется расчетом) и крепится сваркой к закладным деталям.

Вокруг станций предусматривается отмостка шириной 1 м. Отвод воды с кровли наружный организуется посредством водосборных желобов и труб.

Архитектурное решение

Технологические характеристики блочно-модульных станций водоподготовки ВОС

Описание ступеней очистки сточных вод в станциях водоподготовки ВОС

Природная вода – это сложная система, содержащая множество разнообразных минеральных и органических примесей.

Качество воды и пригодность ее использования для различных целей оценивается по комплексу показателей. При использовании для целей питьевого водоснабжения воды подземных источников, основными регламентируемыми показателями являются: содержание в воде общего железа и марганца, перманганатная окисляемость, цветность, мутность и наличие патогенных микроорганизмов.

Доведение этих показателей до нормативов качества питьевой воды осуществляется на станциях водоподготовки ВОС блочно-модульного типа.

Технологическая схема станции водоподготовки включает следующие основные элементы:

приемный резервуар;

фильтры осветления;

сорбционный фильтр;

резервуар чистой воды;

узел обеззараживания.

Тип применяемого оборудования зависит от состава подземных вод, подаваемых на станцию водоподготовки от источника водоснабжения.

Приемный резервуар

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободногоизлива. В результате контакта воды с кислородом воздуха происходит окисление и выделение из воды в виде нерастворимых примесей соединений железа и марганца.

Из резервуара с помощью насосов вода подается на очистку.

Фильтры с антрацитовой загрузкой

Для удаления из очищаемых вод нерастворенных примесей используется фильтр марки FE(T) с загрузкой на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды.

Сорбционный фильтр

Для удаления из очищаемых вод органических веществ и улучшения органолептических свойств воды (вкус, запах, цвет) применяется фильтр марки CA(T). В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах серии СА применяется кокосовый активированный уголь. Активированный уголь изготовлен из скорлупы кокосовых орехов, имеет высокую сорбционную способность и высокую механическую прочность.

Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Резервуар чистой воды

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Емкость РЧВ обеспечивает хранение:

регулирующего объема воды;

неприкосновенного пожарного запаса;

гостиничных и туристических комплексов;

объема воды на промывку фильтров.

Подача очищенной воды на обеззараживание и далее потребителю производится насосами сухой установки.

Узел обеззараживания

Обеззараживанием воды называется процесс уничтожения находящихся там микроорганизмов. До 98 % бактерий задерживается в процессе очистки воды. Но среди оставшихся бактерий, а также среди вирусов могут находиться патогенные (болезнетворные) микробы, для уничтожения которых нужна специальная обработка воды

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Установка приготовления и дозирования обеззараживающего раствора включает в себя расходный бак и насос-дозатор. Дозирование раствора реагента предусматривается в трубопровод забора воды из РЧВ и в трубопровод подачи воды в РЧВ.

В результате реализации предложенной технологической схемы обработки исходных подземных вод качество очищенной питьевой воды обеспечит требования СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Стоимость комплекса очистного сооружения на базе станции водоподготовки ВОС от Компании ЭКОС

| № п/п | Наименование параметра | ВОС-400 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность, м³/сут. | 400 |
| 2 | Срок изготовления, недель | от 8 |
| 3 | Цена станции, тыс. руб. | 14300 |
| 4 | Стоимость упаковки и ж/д погрузки, тыс. руб. | 118 |
| 5 | Количество ж/д платформ, шт. | 2 |
| 6 | Стоимость строительных работ по устройству фундамента, тыс. руб. | 615 |
| 7 | Стоимость услуг по шефмонтажу, тыс. руб. | 429 |
| 8 | Стоимость монтажных работ, тыс. руб. | 880 |
| 9 | Стоимость пуско-наладочных работ, тыс. руб. | 1001 |
| 10 | Энергоемкость технологического процесса, кВт-ч/м³ | 1,1 |

Приложение 7

КОММЕРЧЕКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО НПО «Агростройсервис»

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут.

Исполнитель: руководитель проектов Стальненко Павел Александрович

Тел (8313) 34-75-40, +7910-131-76-58

e-mail: kom@acs-nnov.ru

URL: http://acs-nnov.ru/biotok-r.html

почтовый индекс: 606029, Нижегородская обл. Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д. 16.

Основные преимущества очистных сооружений компании «Агростройсервис»:

(Применение стеклопластика в качестве материала оборудования, гарантирует его надежность и долговечность. Стеклопластиковые технологические блоки в 4-8 раз легче металлических, не требуют применения дорогостоящих антикоррозионных покрытий, имеют высокую устойчивость к воздействию агрессивных сред, обладают стойкостью к абразивному износу, не требуют ежегодного обслуживания, увеличивают минимальный срок службы до 50 лет.  Низкие энергозатраты за счет самотечного перелива сточных вод в процессе их очистки

( Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции исключает использование обеззараживающих реагентов

(Стабильная работа при изменении состава и количества сточных вод, поступающих на очистку

( Эксплуатация в любых климатических условиях

(  Компактность компоновки очистных сооружений

(  Гарантированное качество очищенных стоков

Для реализации этого проекта мы предлагаем Вам запроектировать очистные сооружения типа БИОТОК-R 150, которые представляют собой быстровозводимый наземный павильон, внутри которого размещаются технологические блок-контейнеры для механической и биологической очистки, установки УФ-дезинфекции и обезвоживания осадка. Емкостное оборудование изготавливается из стеклопластика.

Характеристики установки

| Показатели | Биоток R 150 |
| --- | --- |
| Производительность, м3/сут | 75 – 150 |
| Размеры установки, LxBxH, м | 10х6,5х6,3 |
| Площадь застройки производственного корпуса, м2 | 65 |
| Средняя потребляемая электрическая мощность, кВт/ч | 6,53 |
| Установленная электрическая мощность технологического оборудования, кВт/ч | 16,4 |

«БИОТОК-R» обеспечивает нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК  вредных веществ для  водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

Качество очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателей | Характеристики качества сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | до 325,0 | 3,0 |
| 2 | БПКп, мг/дм3 | до 375,0 | 3,0 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | до 500,0 | 15,0 |
| 4 | Азот аммонийный, мг/дм3 | до 40,0 | 0,4 |
| 5 | Фосфаты (Р), мг/дм3 | до 16,0 | 0,2 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | до 3,0 | 0,05 |
| 7 | СПАВ, мг/дм3 | до 12,0 | 0,1 |

Технологическая схема установки

Комплектация и стоимость очистных сооружений

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб., с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации (разделы АС, КМ, ТХ, ОВ, ЭМ, ЭО, АТХ) внутри здания | 400 000 |
| 2 | Изготовление и комплектация очистных сооружений, в том числе: |  |
| 2.1 | Технологическое здание 10,0×6,5×6,3 м (металлоконструкции, стеновые и кровельные панели, окна, двери); | 2 500 000 |
| 2.2 | Технологическое оборудование, в том числе: - приемная камера – 1 шт. - песколовка вертикальная двойная – 2 шт. - блок-контейнер – 3 шт. - погружная мешалка – 3 шт. - блок доочистки – 3 шт. - реагентная установка коагулянта – 1 компл. - реагентная установка флокулянта – 1 компл. - установка УФ-дезинфекции – 3 шт. - воздуходувка – 3 шт. - фильтр обезвоживания осадка – 2 шт. - фильтр обезвоживания пескопульпы – 1 шт. - погружной насос – 3 шт. - блок илоуплотнителя – 1 шт. - установка дегельминтизации – 1 компл. - резервуар чистой воды – 1шт. | 9 000 000 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 1 000 000 |
| 4 | Строительно-монтажные работы, в том числе: - монтаж технологического оборудования; - монтаж технологического здания (без фундаментов); - монтаж технологических трубопроводов (с материалами); - монтаж отопления и вентиляции (с материалами); - монтаж силового электрооборудования (с материалами); - монтаж электроосвещения (с материалами); - монтаж автоматики (с материалами). | 3 000 000 |
| 5 | Пуско-наладочные работы (Цена ориентировочная за месяц работы) | 250 000 |
|  | ИТОГО | 16 000 000 |

Примечание:

1. Точная стоимость строительно-монтажных работ определяется проектно-сметным расчетом и действующими коэффициентами на период строительства. Ориентировочно стоимость строительно-монтажных работ составит 25-30 % от стоимости оборудования.

2. Выполнение строительно-монтажных работ возможно силами «Поставщика» или силами подрядной организации под руководством специалистов «Поставщика» (шеф-монтаж).

3. Транспортные затраты «Поставщика» по поставке комплектующего оборудования, изделий и материалов, «Заказчик» оплачивает отдельно согласно ж/д или авто-тарифа. Отгрузка оборудования осуществляется со склада, расположенного в г. Балахна Нижегородской области.

4. Порядок и условия оплаты - предоплата 50% от стоимости договора, 50% после получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

5. Гарантия на все комплектующие и оборудование производства ООО "НПО «Агростройсервис" составляет 24 мес.; на оборудование субпоставщиков - согласно паспортным данным на данную продукцию. ООО «НПО «Агростройсервис» обеспечивает послегарантийное сервисное обслуживание построенного объекта.

6. Окончательная цена и условия предложения утверждаются после согласования между «Поставщиком» и «Заказчиком» всех комплектующих изделий, материалов и определения объемов работ по объекту.

Устройство и принцип работы

КОС представляют собой наземный павильон из сборных быстровозводимых конструкций заводского изготовления с размещенным внутри технологическим оборудованием для механической и биологической очистки, дезинфекции сточных вод, обезвоживания осадка. Фундаментом сооружений служит железобетонная плита. Объемный каркас павильона монтируется из несущих металлоконструкций, выполняемых из прокатных профилей. Стены и перекрытия объемного каркаса павильона выполняются из ограждающих конструкций типа «Сендвич-панелей». Мостики и площадки обслуживания в павильоне монтируются из стеклопластиковых профильных конструкций заводской комплектации. Внутри павильона устанавливается емкостное технологическое оборудование из стеклопластика и электрооборудование. Обвязка оборудования технологическими трубопроводами выполняется после его установки по месту узлами заводской комплектации. Принцип работы установки: Для стабильного достижения нормативных показателей очистки сточных вод в основе технологической схемы применена многоступенчатая анаэробно-аэробная очистка с использованием свободноплавающей и иммобилизованной активной биомассы с последующей доочисткой на тонкослойных модулях и зернистой фильтрующей загрузке. Сточные воды собираются в КНС, которая может комплектоваться дополнительно к КОС по согласованию с Заказчиком. Из КНС сточные воды с расчетным расходом подаются на очистку в приемные камеры установки. Приемная камера обеспечивает гашение напора сточных вод и распределение их на три технологические линии в биореакторы. Приемная камера оборудована узлом грубой механической очистки с прозорами 10мм (УГМ-10), исключающим попадание отбросов хозяйственно-бытовых сточных вод в биореакторы. В биореакторах сточные воды проходят трехступенчатую биологическую очистку. Анаэробно-аэробные условия, создаваемые в биореакторах с использованием взвешенной и прикрепленной активной биомассы обеспечивают деструкцию органических загрязнений и режим глубокой нитро-денитрификации. Биореакторы оборудованы системой рециркуляции с помощью эрлифтных насосов Э32-10. Биологически очищенные сточные воды переливаются из биореакторов III ступени БР3-Сп в блоки доочистки БД1-Сп. Технологической схемой КОС предусматривается удаление соединений фосфора до нормативного уровня с помощью биологической дефосфотизацией с последующей их реагентной обработкой алюмосодержащим коагулянтом и высокомолекулярным полиэлектролитом (флокулянтом). Отделение осадка, образующегося при переводе соединений фосфатов в нерастворимые формы осадка и мелкого флока, осуществляется в две ступени в блоках доочистки путем осветления на тонкослойных модулях и фильтрации очищенных сточных вод через зернистую загрузку. Данный режим многоступенчатой очистки сточных вод позволяет обеспечить устойчивость и надежность технологического процесса со стабильным достижением норм, установленных для сброса в рыбохозяйственные водные объекты. Каждая последующая ступень может воспринимать и перерабатывать дополнительные нагрузки в условиях снижения эффективности работы предыдущей, а также при изменении состава или качества сточных вод, поступающих на очистку.

Биологически очищенные сточные воды, последовательно прошедшие доочистку в блоках БД1-Сп и БД2-Сп собираются в резервуаре чистой воды РЧВ1-Сп и самотеком отводятся в установки УФ-дезинфекции. Для обеззараживания очищенных стоков используется современная технология ультрафиолетовой дезинфекции, не требующая применения реагентов, исключающая образование газообразных выбросов и канцерогенных соединений. Установки УФ-дезинфекции имеют большой ресурс работы, обладают высокой степенью обеззараживания воды, безопасны в эксплуатации, просты в обслуживании и экономичны. Использование анаэробно-аэробной схемы позволяет одновременно с очисткой сточных вод решать вопросы по минерализации образующихся в технологическом процессе осадков. Образующийся в процессе очистки сточных вод минерализованный осадок проходит обезвоживание в мешковых фильтрах. Мешковые фильтры отличаются надежностью работы и простотой в обслуживании, низкими эксплуатационными затратами. Применяемые мешковые установки при ежесуточном фильтровании обеспечивают снижение влажности осадка до 80%, при двухсуточном фильтровании влажность осадка составит менее 70%. Обезвоженный осадок после компостирования по согласованию с органами санитарно- эпидемиологического надзора может быть использован в качестве органического удобрения или для рекультивации почв.